《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

### 目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	26

环境质量状况	30

评价适用标准	34

建设项目工程分析	37

项目主要污染物产生及预计排放情况	49

环境影响分析	50

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	77

结论与建议	79

附件：

附件1  委托书

附件2  企业备案确认书

附件3  企业营业执照

附件4  关于本项目承诺沁阳市产业集聚区双创基地及配套设施建设PPP项目的配套项目完成后拆除沥青搅拌站的承诺

附件5  租地合同

附件6  消纳协议

附件7  原现状评估备案公示

附件8  关于本项目的“行政处罚决定书”及其缴费收据

附件9  沁阳市产业集聚区管理委员会关于本项目的选址意见

附件10 本项目所涉及总投资评估报告

附件11  评审意见

附件12  审查意见落实情况

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目四至图

附图3  项目周边敏感点分布图

附图4  项目总平面布置图

附图5  沁北园区产业布局规划图

附图6  沁北园区土地利用规划图

附图7  沁北园区规划区域生态空间分布图

附图8  原沥青搅拌站拆除前后对比照片

附表：

附表1  大气环境影响评价自查表

附表2  地表水环境影响评价自查表

附表3  建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万吨沥青混凝土技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沁阳市顺通工程有限公司 |
| 法人代表 | 钟宪军 | 联系人 | 刘正武 |
| 通信地址 | 沁阳市紫陵镇宋寨村 |
| 联系电话 | 13598328882 | 传真 | - | 邮政编码 | 454592 |
| 建设地点 | 沁阳市紫陵镇宋寨村 |
| 立项审批部门 | 沁阳市发展和改革委员会 | 批准文号 | 2018-410882-48-03-040123 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建(技改( | 行业类别及代码 | C3099其他非金属矿物制品制造 |
| 占地面积（平方米） | 20000 | 绿化面积(平方米) | 1000 |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） | 99.6 | 环保投资占总投资比例 | 19.92% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 1. 项目由来 沁阳市顺通工程有限公司目前拥有年产10万吨沥青混凝土、年产5000吨乳化沥青、年产20万吨二灰生产能力。沁阳市顺通工程有限公司拟对原沥青混凝土生产线进行技术改造（原年产10万吨沥青混凝土需在本项建设的同时进行拆除，不再利用，现已拆除，并提升本项目废气环保处理设施），技改后产能为年产20万吨沥青混凝土，所生产的混凝土主要用于焦克路（省道S307线）项目的施工及后期养护，是沁阳市产业集聚区双创基地及配套设施建设PPP项目的配套项目。待焦克路（省道S307线）项目交工后（预计工期三年），对年产20万吨沥青混凝土生产线进行拆除。 沁阳市顺通工程有限公司位于沁阳市紫陵镇宋寨村，2016年由河南理工大学校办产业总公司编制《沁阳市顺通工程有限公司年产10万吨沥青混凝土、年产5000吨乳化沥青、年产20万吨二灰项目现状环境影响评估报告》已经专家审查，环保局验收并于2016年12月2日在沁阳市人民政府网第五批清理整改环保违法违规建设项目备案。2018年为减少NOx的排放，将醇基燃料改为天然气储罐，本次技改拟采用管道天然气（引自晋煤天庆）。经现场勘察，本项目新建20万吨沥青搅拌站部分设备已安装，属于技改项目，存在未批先建现象，已于2018年6月22日由沁阳市发展和改革委员会备案确认（备案证明见附件）。 本项目年产20万吨沥青混凝土技术改造项目，属于其他非金属矿物制品制造（行业代码C3099）。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类别中，为允许类，项目建设符合国家产业政策。 2018年7月19日沁阳市环保局对我公司技改项目未批先建的违法行为做出行政处罚决定书（沁环罚决字[2018]第23号），我公司于2018年8月9日上交环保罚款（详见附件8）。 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 部令 第1号），该项目类别属于“十九、非金属矿物制品业，57防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，根据管理名录要求，应编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，建设项目应在可行性研究阶段同步开展环境影响评价工作。为做好项目的环境保护工作，沁阳市顺通工程有限公司委托我公司进行该建设项目的环评工作（环评工作委托书见附件1）。我公司在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，在此基础上，编制了该环境影响报告表，为环境保护工作提供科学的依据。 2. 建设项目概况 2.1技改项目概况 项目名称：年产20万吨沥青混凝土技术改造项目 建设单位：沁阳市顺通工程有限公司 项目性质：技改 投资总额：500万元，包括年产20万吨沥青混凝土、年产5000吨乳化沥青、年产20万吨二灰。其中年产20万吨沥青混凝土总投资为1847656元，相关证明见附件10。 建设地点：沁阳市紫陵镇宋寨村 劳动定员及工作制度：无新增人员 周边关系：项目西临小路，隔路向西为空地，北侧、东侧均为空地，南侧为废弃厂房，距离较近的敏感点为项目西130米的宋寨村、东南390米的紫陵村。项目地理位置图见附图1，周围敏感点分布图见附图3。 1、建设内容 本项目位于紫陵镇宋寨村，技改工程包括有主生产线、原料仓库、办公及休息室等。技改项目主要建设内容及建设情况见下表1，项目平面布置见附图4。 表1 技改工程内容一览表 工程内容 建设内容及规模 备注 主体工程 年产20万吨沥青混凝土生产线 位于厂区东南侧，占地面积1500m2，主要工艺为石子烘干、沥青加热、搅拌，主要设备为干燥滚筒、搅拌器、沥青罐、导热油炉等 在建 辅助工程 办公及休息室 位于厂区西北侧，占地面积480 m2 依托原有 厕所 化粪池位于厂区南侧和厂区西北侧各1个 依托原有 储运工程 原料仓库 位于厂区西南侧，占地2100 m2 新建 公用工程 供水工程 来源为厂区内已有水井 依托原有 供电工程 来自市政供电 / 供暖/冷工程 办公区采用空调取暖和制冷 / 环保工程 污水治理 洗车用水经三级沉淀池循环使用；生活污水经化粪池处理后定期拉走肥田，不外排，待污水管网完善后，再经污水管网进入葛洲坝水务（沁阳）有限公司处理；在厂区南侧低洼处设置60m3初期雨水收集池 依托原有 废气治理 厂区道路硬化，车辆出入口加装自动感应门或自动升降帘，密闭仓库内设1套喷淋系统进行水雾喷淋降尘措施，设置2台移动式雾炮 新建 导热油炉采用低氮燃烧措施，配备17m高排气筒 新建 输送皮带全封闭，搅拌缸和成品出料口设置密闭罩，引至袋式除尘器处理，经20m高排气筒排放 新建 热风炉采用低氮燃烧措施，与搅拌粉尘一起经配套的袋式除尘器处理 新建 沥青烟气通过管道进入二次燃烧助燃设备处理后，作为热风炉燃烧空气送到烘干滚筒内燃烧处理 新建 石灰石粉储罐经两级脉冲式袋式除尘器处理后经20m高排气筒排放 新建 噪声治理 厂房密闭隔声；基础减震；风机加装消声装置；选用低噪设备，并加强日常维护，确保设备正常运转，避免不正常噪声产生 新建 固废治理 设固废仓库，暂存除尘灰；设垃圾箱，生活垃圾集中收集处理后统一运至垃圾中转站处理；设置危废间，危废定期交由有资质的的单位处理 原有+新建 其他 沥青储罐围堰不小于272.5m3，配备干粉灭火器、砂袋等，对厂区空地进行绿化；在厂区内主要生产设施及原辅料堆放处安装视频监控，且视频数据保存时间不得少于30天 新建 注：二次燃烧助燃设备主要用于过滤一部分油、烟尘和部分有害气体（苯并[a]芘），便于燃烧，过滤介质为煅后石油焦。 2、主要构筑物及生产设施 技改工程主要设备见表2。技改设备全部为新增。 表2 技改工程主要设备清单一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 冷料系统 1 冷料仓 单个容积15.5m3 6个 2 皮带给料机 宽650mm 6台 3 集料皮带输送机 宽800mm 1台 4 倾斜皮带输送机 宽800mm 1台 5 无料报警装置 6件 烘干系统 6 烘干滚筒 2.8m（直径）*12m（长） 1台 7 烘干滚筒减速电机及驱动轮 30KW 4台 8 热电阻测温仪 Pt100 1套 筛分、衡量及搅拌系统 9 垂直、全封闭、双排链式热料提升机 1台 10 六层快速、倾斜式振动筛 1台 11 热料仓 总容量100t 6个 12 连续式料位指标器 6个 13 砂料仓温度传感器 Pt100 1个 14 骨料称量斗 4500kg 1个 15 粉料称量斗 500kg 1个 16 沥青称量 500kg 1个 17 沥青喷洒泵 流量1400L/min 1台 18 双轴叶浆式搅拌器 容量4000kg 1个 沥青系统 19 卧式沥青保温罐 54500L 5个 20 沥青卸油池 3T 1个 21 双金属温度计 3个 22 沥青泵 流量870L/min 1台 23 导热油炉 5t 1台 筒仓式粉料供给系统 24 粉料罐 容积70m3 2个 25 连续式粉料料位指示器 2个 26 螺旋输送机 273mm*3420mm（直径*长度） 2台 其他 27 袋式除尘器 1台 28 螺杆式空压机 排气量为3.5m3/min 1台 29 冷干机 处理气量3.8m3/min 1台 30 全封闭集装箱操纵室 1个 31 双屏幕液晶显示计算机控制系统 1套 32 装载机 5t 4台 33 二次燃烧助燃设备 1套 经查阅《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录(全四批)》、工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》，技改项目设备均不属于淘汰设备。 3、技改工程主要原辅材料及能源消耗 技改工程主要原辅材料及能源消耗见表3。 表3 技改工程主要原辅材料及能源消耗情况表 序号 名称 单位 数量 备注 一次最大储存量 原料 1 砂石料 t/a 190000 室内存放，产自克井镇 15000t，10d的用量 2 沥青 t/a 7500 石油沥青，罐装，液体 250t，5d的用量 3 导热油 t/a 1 桶装，液体 4 矿粉 t/a 6000 石灰石粉，罐装储存，产自克井镇 70t储罐 能源 1 天然气 万m3/a 90 管道直连 晋煤天庆集团 主要材料的理化性质： （1）石子 石子来源于各采石加工场，是不同粒度规格产品，主要成分为石灰岩石质，是沥青混凝土的主要骨料。石子经采购后直接运进原料堆场，企业采用封闭的料仓，所有砂石物料全部进入封闭料仓进行存放。 （2）沥青 沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，呈液态，表面呈黑色，可溶于二硫化碳。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料，有天然沥青和人造沥青两种，主要成分是沥青质和树脂；沥青质不溶于低沸点烷烃，棕至黑色；树脂溶于低沸点烷烃，为深色半固体或固体物质。沥青有光泽，粘结性、抗水性和防腐蚀性良好，软化点低的称为软沥青，软化点中等的称为中沥青，软化点高的称为硬沥青。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。沥青混凝土可以提高铺路用粒料抵抗行车和自然因素对路面损害的能力，使路面平整少尘、不透水、经久耐用。 沥青的理化性质及危害有害因素见表4。 （3）矿粉 为石灰石粉末，质白细，罐装；采购自石粉厂家，贮放于堆场内。 （4）导热油：导热油又称传热油。正规名称为热载体油，俗称“导热油”，热煤油等。项目所用的是烷基联苯型导热油，这一类型的导热油为联苯基环上连接烷基支链一类的化合物。它是由短链的烷基（乙基、异丙基）与联苯环相结合构成，烷基的种类和数量决定其性质。烷烃基数量越多，其热稳定性越差。在此类产品中，由异丙基的间位体、对位体（同分异构体）与联苯合成的导热油品质最好，其沸点>330℃，热稳定性亦好，是在300~340℃范围内使用的理想产品。导热油每两年更换一次。 表4 沥青的理化性质及危害有害因素一览表 中文名 沥青 CAS登录号 8052-42-4 英文名 Bitumen、Asphalt IINECS登录号 232-490-9 熔点 485℃ 闪点 204.4 来源 煤和石油 成分 沥青质和树脂 水溶性 不溶于水 含量 99.48% 相对密度（水=1） 1.15～1.25 爆炸下限 30（g/立方厘米） 导电性能 绝缘体（常温下） 稳定性 稳定 外观与形状 黑色液体、半固体或固体 溶解性 与水混溶，可溶于醚、氯仿等多数有机溶剂 爆炸危险 可燃，具刺激性 危险特性 遇明火、高热可燃，燃烧时放出有毒的刺激性烟雾 燃烧分解产物 CO、CO2、成分未知的黑色烟雾 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 环境危害 对环境有危害，对大气可造成污染 健康危害 沥青及其烟气对皮肤黏膜具有刺激性，有光毒作用和致肿瘤作用。我国三种主要沥青的毒性：煤焦沥青＞页岩沥青＞石油沥青，前二者有致癌性。沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，成片状，呈褐—深褐—褐黑色；职业性痤疮；疣状赘生物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀、头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激症状 灭火方法 消防人员必须佩带过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场院中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离 灭火剂 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 4、给排水 技改工程用无新增生活用水，有厂区自打井供给，现状生活污水经化粪池处理后拉走肥田，评价建议待污水管网完善后，再经污水管网进入葛洲坝水务（沁阳）有限公司处理。结合技改项目生产工艺分析，生产用水主要为洒水抑尘用水，无其他废水生产。 5、供电 该项目用电由市政供电系统提供，年用电量约60万度。 6、用热采暖 该项目生活用暖制冷均采用空调。 7、技改工程产品方案 技改项目产品为沥青混凝土，主要用于道路路面及场地铺装，产品方案见表5。 表5 技改项目产品方案一览表 序号 产品名称 生产能力 产品规格 备注 1 沥青混凝土 8万t/a AC-13 产品不存储，随用随生产 2 12万t/a AC-16 8、技改项目与现有工程的依托关系 本次技改项目生产车间、生产设备、环保设施等均为新建，均不依托现有工程。仅办公室和餐厅依托一期工程。 2.2现有项目概况 1、现有项目基本情况 现有工程基本情况见表6。 表6 现有工程基本情况一览表 项目建设规模 年产10万吨沥青混凝土、年产5000吨乳化沥青、年产20万吨二灰 占地面积 20000m2 项目总投资 1600万元 企业法人 钟宪军 职工人数 20人 生产制度 每年300天，每天8小时 项目组成 沥青混凝土生产装置、乳化沥青生产装置、二灰生产装置、原料库等 主要生产工艺 沥青混凝土：石子烘干、沥青加热、搅拌（热源现采用天然气储罐）； 乳化沥青：沥青、乳化剂、水搅拌； 二灰：水泥、石子上料搅拌 主要环保设施 沥青混凝土：作业区地面全硬化，带顶棚和围墙的原料库，输送皮带全封闭，石子烘干配备袋式除尘器+15m高排气筒，导热油炉配备10m高排气筒，沥青烟气配备过滤吸附+15m高排气筒； 乳化沥青：作业区地面全硬化，沥青储罐围堰6m×10m×1m1个； 二灰：作业区地面全硬化，水泥储罐仓顶除尘器2个，输送皮带全封闭，搅拌过程配备袋式除尘器+15m高排气筒； 其他：进出口车辆冲洗平台，设置三级沉淀池，化粪池1座等 主要设施及原材料消耗量如下表7、表8。 表7 现有工程主要原辅材料及能耗情况表 序号 名称 年用量 备注 一、年产10万吨沥青混凝土项目 1 石料 100000t/a 有顶厂棚，三面围挡，产自克井镇 2 沥青 5000 t/a 石油沥青，罐装，液体 3 天然气 45万m3/a 储罐 二、年产5000吨乳化沥青项目 1 沥青 3000 t/a 石油沥青，罐装，液体 2 乳化剂 93.2 t/a 桶装，液体 3 水 1850 t/a 自打井 三、年产20万吨二灰项目 1 石子 166000 t/a 有顶厂棚，三面围挡，产自克井镇 2 水泥 24000 t/a 70t储罐2个 3 水 10000 t/a 自打井 四、公用工程 1 生活用水 300t/a 50L/人天▪计算 2 电 30万kwh/a 来自市政供电 表8 现有工程主要设备清单一览表 序号 设备名称 型号及规格 数量 备注 一、年产10万吨沥青混凝土生产线 1 皮带给料机 2.2kw 4 2 集料皮带输送机 4kw 1 3 喂料皮带输送机 4kw 1 4 干燥滚筒 11kw 1 5 热骨料提升机 7kw 1 6 搅拌器 LBH100 1 7 粉仓 3kw 1 8 回收粉仓 3kw 2 9 振动筛 4kw 2 10 成品料提升机 15kw 1 11 粉料螺旋提升机 11kw 1 12 沥青罐 2.2×8m 2 直径2.2m，储量40t 13 沥青泵 7.5kw 1 14 气动控制系统 11kw 2 15 电子控制系统 11kw 1 16 送风机 MF850 2 17 导热油炉 1 18 袋式除尘器 风量10000m3/h 1 二、年产5000吨乳化沥青生产线 1 乳化沥青搅拌设备 LLLZ-60 1 2 乳化沥青储罐 1.5×8m 1 直径1.5m 三、年产20万吨二灰生产线 1 皮带给料机 1.5kw 4 2 集料皮带输送机 15kw 1 3 水泥螺旋给料机 1.5kw 2 4 成料皮带提升机 15kw 1 5 搅拌器 WBC500 1 6 气动控制系统 5.5kw 1 7 水泥储罐 70t 2 8 仓顶除尘器 1 四、公用工程 1 装载机 30型 2 2 运输车辆 10 租用 经查阅《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录(全四批)》、工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》，现有项目设备均不属于淘汰设备。 2、现有工程生产工艺 ①年产10万吨沥青混凝土生产工艺概述 沥青混凝土主要由石油沥青和骨料（石料）混合搅拌而成，沥青预处理和骨料预处理后进入搅拌器搅拌后即为产品，产品出料直接装入运输车辆外运。 沥青预处理：沥青原料进厂时为散装沥青，通过沥青泵和密闭管道将沥青输送到沥青罐，使用导热油炉将沥青间接加热，使其加热至120~160℃，生产时按一定比例由沥青泵输入搅拌仓与骨料混合进行搅拌。 骨料预处理：满足产品规格需要的骨料从石料厂运送到项目原料仓，由铲车分别将一定比例的碎石加入冷料仓，通过皮带机送入搅拌系统，为使沥青混凝土混合料不至于因过快冷却造成运输上的不便，骨料一般在拌合前进行加热处理，加热采用天然气燃烧产生的热风进行加热；加热后的骨料送到粒度检控系统内进行振动筛分，符合粒径要求的骨料进入搅拌仓，不合格的骨料由石料供应商回收。 沥青混凝土生产工艺及产污环节见图1。 图1 沥青混凝土生产工艺及产污环节示意图 ②年产20万吨二灰生产工艺概述 生产原料为石子、水泥。生产时石子经铲车加入料斗，通过皮带送入搅拌机；水泥采用密闭罐车运输，厂内均为密闭储罐存放，生产时利用螺旋送料器送入搅拌机；石子、水泥、水按比例加入搅拌机，搅拌即为产品。 二灰生产工艺及产污环节见图2。 图2 二灰生产工艺及产污环节示意图 ③年产5000吨乳化沥青生产工艺概述 将沥青通过泵打入乳化沥青搅拌器，再按比例加入水、乳化剂搅拌后通过泵送入乳化沥青成品罐即可。 乳化沥青生产工艺及产污环节见图3。 图3 乳化沥青生产工艺及产污环节示意图 3、现有工程平面布置及合理性分析 项目厂区占地面积20000m2，按照功能空间的属性形成生产车间、原料库、办公及休息区等。年产20万吨二灰生产线位于厂区西侧，年产10万吨沥青混凝土生产线位于厂区东侧，年产5000吨乳化沥青生产线位于厂区东北侧，石料库位于厂区北侧。厂区布局功能上分区明确、相对集中，平面布局合理。 4、现有工程污染物排放情况 项目现有工程中污染物排放情况结合2016年现状环境影响评估监测结果进行分析。 ①废气 现有工程产生的废气主要是二灰上料、搅拌产生的粉尘，沥青加热产生的烟气，导热油炉产生的烟气和石子烘干产生的废气，主要产排情况见表9、表10。 表9 现有工程有组织废气污染物产排情况 废气名称 废气量m3/h 污染因子 产生浓度mg/m3 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放量t/a 石子烘干废气 25100 颗粒物 241 14.52 19.9 1.2 SO2 55.9 3.37 51 3.07 NOx 50 3.01 47 2.83 导热油炉烟气 1460 颗粒物 19.6 0.069 19.6 0.069 SO2 51.5 0.18 51.5 0.18 NOx 45.4 0.16 45.4 0.16 沥青加热烟气 452 沥青烟 112 0.12 34 0.037 二灰搅拌废气 2090 颗粒物 262 1.31 16.7 0.084 注：项目年运行按2400小时计算 表10 现有工程厂界无组织废气污染物达标情况 污染因子 厂界处无组织排放浓度（mg/m3） 上风向 下风向1# 下风向2# 下风向3# 颗粒物 0.225~0.253 0.319~0.353 0.281~0.299 0.282~0.298 达标情况 达标 达标 达标 达标 现有工程废气排放情况和允许排放情况见表11。 表11 现有工程废气排放情况和允许排放情况 类别 污染物 现有工程日排放量kg/d 现有工程年排放量t/a 允许日排放量kg/d 允许日排放量t/a 废气 有组织 颗粒物 4.51 1.353 4.51 1.353 SO2 10.8 3.25 10.8 3.25 NOX 9.97 2.99 9.97 2.99 注：项目年运行按2400小时计算 ②废水 现有项目主要产生的废水为生活污水，经厂区化粪池处理后用于肥田，不外排。现有项目废水产排情况见表12。 表12 现有工程废水产排情况一览表 单位：t/a 类别 污染物 现有工程产生量 治理措施 技改前排放量 废水 水量 240 化粪池处理 0 COD 0.0576 0 SS 0.0336 0 NH3-N 0.00582 0 ③固废 现有工程产生的固废主要是危险废物、一般工业固废和生活垃圾，通过综合利用或回用处理，均不外排。现有项目固废产排情况见下表： 表13 现有工程固废产排情况一览表 单位：t/a 类别 污染物 现有工程产生量 治理措施 技改前排放量 固废 除尘灰 19.6 收集后回用生产 0 滴漏沥青 10 回用生产 0 不合格石料 20 回用二灰生产线 0 吸附处理产生的带沥青的吸附石料 0.09 回用生产 0 生活垃圾 0.75 交由环卫部门统一处理 0 ④噪声 该项目运营期噪声主要为：搅拌机、给料机、振动筛、空压机等生产设备运行时产生的机械噪声，噪声源强在70-85dB(A)之间。 现有工程厂界噪声情况见表14。 表14 现有工程厂界噪声情况 日期 点位 2016.11.09 2016.11.10 昼间dB（A） 夜间dB（A） 昼间dB（A） 夜间dB（A） 东厂界 56.0 48.2 56.3 48.1 南厂界 55.6 48.8 55.5 49.3 西厂界 55.3 48.7 55.7 48.4 北厂界 55.2 49.1 56.1 48.9 标准值 60 50 60 50 达标情况 达标 达标 达标 达标 3. 产业政策符合性分析 3.1 与国家相关产业政策的符合性分析 《产业结构调整指导目录（2011年本）》于2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，自2011年6月1日起施行，后根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正，自2013年5月1日起施行。该目录由鼓励类、限制类和淘汰类三类目录组成。本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类别中，为允许类。因此本项目的建设符合国家产业政策。 3.2 与地方相关政策的符合性分析 根据《焦作市环境保护局关于进一步完善建设项目环境影响评价审批管理工作的意见》（焦环保〔2015〕23号），在工业准入优先区（产业集聚区、产业园区等），严控部分区域重污染项目，即“在属于《水污染防治重点单元》的焦作市市区、博爱县、修武县、武陟县和属于《大气污染防治重点单元》的我市全部区域内，严格执行省厅《实施意见》关于严控重污染项目的要求，在属于《重金属污染防控单元》的孟州市，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放量的相应项目（符合我省重大产业布局的项目除外）”。 根据《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环文[2015]33号），在工业准入优先区（产业集聚区、产业园区等），严控部分区域重污染项目，即“在属于大气污染防治重点单元的区域内，不予审批煤化工、火电、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目”。 本项目为沥青搅拌站项目，属于建材行业，项目所在地属于沁阳市产业集聚区沁北园区，不在不予审批项目范围内，符合豫环文[2015]33号、焦环保〔2015〕23号等文件要求。因此，本项目建设符合焦作市地方相关政策。 4. 与《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》的相符性分析 根据《焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发<焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案>的通知 》（焦环攻坚办〔2019〕76号），与本项目相关的要求如下： 强化工业企业无组织排放治理。 按照《焦作市环境保护局关于加强工业企业无组织排放治理的通知》（焦环保〔2019〕3 号）要求，全市工业企业完成物料运输、生产和储存等环节的无组织排放控制和治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料 及燃料全部密闭，禁止露天堆放。各县（市）区要严格按照要求，对本辖区内所有工业企业进行全面排查，建立清单，分行业细化具体整治内容，按时保质保量完成无组织排放整治任务，其中，对能够立行立改的要立即整改到位，对限期整改的要制定“一企 一策”，确保 2019 年 5 月底前整治到位。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 36．开展工业炉窑治理。 专项行动淘汰落后炉窑。2019 年 5 月底前，基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉；有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃 煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 强化挥发性有机物（VOCs）污染防治。 严格建设项目环境准入。提高涉 VOCs 排放行业环境保护准入门槛，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。新建涉高 VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs 排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。 开展 VOCs 无组织排放治理。2019 年 5 月底前，全市表面涂装、印刷、化工（含现代煤化工、合成氨等）、制药、农药、橡胶制品等工业企业，全面完成 VOCs 无组织排放治理，原 料、中间产品与成品应密闭储存，排放 VOCs 的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含 VOCs 废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。其中，化工行业要参照石化行业VOCs 治理要求，全面推进设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等工序治理；现代煤化工行业要全面实施泄漏检测与修复（LDAR），其他行业逐步推广 LDAR 工作；加强无组织废气 排放控制，含 VOCs 物料的储存、输送、投料、卸料，涉及 VOCs 物料的生产及含 VOCs 产品分装等过程应密闭操作；反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。 38．开展工业锅炉综合整治。 加强燃气锅炉升级改造。2019 年 10 月底前，全市所有 燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量 3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 5、10、50 毫克 /立方米；新建燃气锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 5、10、30 毫克/立方米。 47．加快构建工业企业全方位监控体系 （1）强化有组织排放监控。对全市第二次污染源普查名单范围内涉气排污单位自动监控设施建设情况进行全面排查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位，实现在线监控“应安尽安”，在全市基本实现污染源的全面监控。其中，火电、钢铁、水泥、平板玻璃、石化、有色金属、氮肥、原料药制造、农药等持有排污许可证的涉气工业企业，35 蒸吨/时以上燃煤锅炉、10蒸吨以上燃气、燃油、生物质锅炉，以煤（煤矸石、粉煤灰）、石油焦、渣油、重油等为燃料或原料的工业窑炉企业，全部完成自动监控设施建设。对使用烟囱或排气筒排放大气污染物的企业，9月底前完成采样平台建设和规范化整治。 （2）加强无组织排放监控。2019年9月底前，在全市电力、钢铁、水泥、陶瓷、工业窑炉、玻璃等行业开展无组织排放监测试点。依据《环境空气降尘测定重量法（GB/T15265-94）》、《大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000）》的相关技术要求，根据企业（园区）的占地面积、秋冬季的主要气象条件、企业产尘量，在厂区内重点工段、主导风向下风向按照网格布点法布设降尘收集装置，定期测定降尘量；按照无组织点位扇形布设的要求在主导风下风向布设TSP或PM10、PM2.5自动监测设备，动态监控厂区无组织排放情况。 本项目为沥青搅拌站技改项目，针对《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》对项目废气的管理措施如下： 粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、真空罐车等密闭方式；块状物料采用入仓方式进行存储，并配备移动喷雾措施进行抑尘；生产工艺产污点（装置）经负压抽至袋式除尘器处理，厂区地面全硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置；所用燃料为天然气，新建导热油炉和热风炉均采用低氮燃烧技；对产生的有机废气采用二次燃烧处理，治理效率可达75%以上；本项目技改后有机废气排放量较技改前有所减少，故无需再从其他项目进行调剂；在厂区内重点工段、主导风向下风向按照网格布点法布设降尘收集装置，定期测定降尘量；按照无组织点位扇形布设的要求在主导风下风向布设TSP或PM10、PM2.5自动监测设备，动态监控厂区无组织排放情况；在二灰生产线安装颗粒物在线监测设备，在热风炉排气筒（2#排气筒）安装颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、NOX在线监测设备。 5、与《焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室关于转发河南省2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（焦环攻坚办〔2019〕121号）的相符性分析 表15 与焦环攻坚办〔2019〕121号的相符性分析 焦环保〔2019〕121号9.2要求 本项目 相符性 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料；料场安装喷干雾抑尘设施；密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）；车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘；每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用；厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置；厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘 本项目原材料、废沥青混凝土等原材料均在密闭仓库内，车辆出入口加装自动感应门或自动升降帘，密闭仓库内设1套喷淋系统进行水雾喷淋降尘措施，设置2台移动式雾炮，石粉存储于水泥储罐内，上料、卸料废气经两级脉冲式袋式除尘器处理后排放 相符 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施；皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统；运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘 本项目皮带输送机全封闭，皮带输送机受料点、卸料点设置密闭罩，并配备除尘设施；运输车辆加盖篷布或全封闭；除尘器下方三面围挡，并用布袋包裹卸灰口 相符 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行 物料上料、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施 相符 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化；对厂区道路定期洒水清扫；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施 本项目厂区硬化、绿化，配有车辆冲洗设施和配套的洗车废水收集防治设施，配有洒水车，每天对厂区内进行清扫、洒水 相符 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开 本项目要求在厂区内主要生产设施及原辅料堆放处安装视频监控，且视频数据保存时间不得少于30天 相符 6. 建设项目规划相符性及选址合理性分析 6.1沁阳市城乡总体规划（2015-2030） （1）规划期限与范围 规划期限：近期到2020年，远期到2030年。 规划范围：沁阳市域全部范围，总面积623.5平方公里。 （2）城市性质与规模 城市性质：河南省历史文化名城、豫西北节点城市、文化旅游宜居城。 城市规模：2020年规划人口为21万人，城市建设用地规模控制在23.1平方公里以内，人均城市建设用地110平方米；2030年规划人口为30万人，城市建设用地规模控制在30平方公里以内，人均城市建设用地100平方米。 （3）市域城镇体系空间结构 形成“一核一带，多点支撑”的市域城乡空间格局。 “一核”— 指中心城区。既是市域政治、经济、文化中心，也是焦作市域西部的中心，在沁阳市经济社会发展中其增长极核的作用。 “一带”—深度整合沁阳产业集聚区沁北园区和西向镇、西万镇、山王庄镇、紫陵镇，打造沁北城镇产业密集带，对接焦作市和济源市，带动市域北部发展。 “多点”—三个中心镇（西万镇、柏香镇和崇义镇），六个一般乡镇（紫陵、西向、山王庄、王召、王曲、常平）以及多个新农村建设引导点。 规划市域城镇等级为主城区（沁阳市区）、重点中心镇（西向镇、西万镇）、重点建制镇（紫陵镇、柏香镇、崇义镇、王山庄镇）；规划市域城镇职能为综合型职能、旅游服务业职能、轻型加工业职能、矿产加工业职能和商贸流通型职能。 城区：全市政治、经济和文化中心，焦作市新型工业发展中心和特色商贸流通中心，市域社会服务中心和人口积聚中心。 西万镇：沁北重工业和物资集散中心； 西向镇：豫北铝电工业和玻璃钢工业基地； 紫陵镇：沁阳玻璃钢工业集聚区，沁北旅游服务区； 崇义镇：造纸机械产业中心，沁孟地区农林商贸流通中心之一； 柏香镇：豫北农产品加工基地，沁济地区农林商贸流通中心； 山王庄镇：豫晋地区商贸流通中心之一，沁阳市造纸工业集聚区。 本项目位于沁阳市紫陵镇宋寨村，属于沁阳市产业集聚区沁北园区，符合沁阳市紫陵镇规划。 6.2神农山风景名胜区总体规划（2016-2030） （1）规划范围 北界为省界，西界为沁阳市界，南界至焦枝铁路-云阳路东400m处-焦枝铁路北1公里-校尉营村-焦枝铁路，东界至太洛公路，总面积约为93.53km2。 （2）功能分区与布局 ①特级保护区 包括风景名胜区西北部，北起山西省界，南至龙脊长城，西起风景名胜区边界，东至缓冲区，面积1823.11公顷。区内不得进行任何人工设施建设，禁止一切旅游活动。 ②一级保护区 包括紫金顶-白松岭景区的全部，仙神谷景区的核心部分，面积460.2公顷。严禁建设与风景无关的设施。 ③二级保护区 包括以云台村为核心的黄花岭景区、逍遥谷景区、太行陉景区、临川山景区，面积5149.5公顷。可以安排少量的旅宿设施。 ④三级保护区 包括山前路以南的两处旅游服务区和风景名胜区东部的风景恢复区，面积1919.97公顷。要求有序控制各项建设与设施，并与风景环境相协调。 项目厂址距神农山风景名胜区三级保护区约1.4公里，不在景区保护范围内。 6.3河南太行山猕猴自然保护区总体规划 规划范围：太行山猕猴自然保护区地理坐标为北纬34°54′-35°40′、东经112°02′-113°45′，东至辉县市，西和山西省垣曲县接壤，南临燕川平原，北与山西省阳城、晋城、陵川相邻，总面积5.66万公顷。 保护区功能分区：包括核心区、缓冲区、实验区。其中核心区位于保护区东部、中部和西部，分布在沁阳市的仙神河、白松岭、济源市的蟒河、愚公、邵原，修武县的大水峪、辉县的八里沟等地，是猕猴主要分布区，面积约20453公顷。缓冲区位于济源、沁阳、博爱、修武、辉县及焦作市郊境内，在核心区和一般实验区的边沿地带，面积约12057公顷；实验区大部分位于保护区中部、西部及东部一带，分为四个分区：基因保存分区、经济林分区、试验研究分区和科普旅游分区，面积约24090公顷。 保护要求：核心区、缓冲区的保护要严格执行国家有关规定，核心区除保护管理部门依法进行巡视、定位观察研究和定期资源调查外，禁止其他人为活动；缓冲区内禁止开展旅游和生产经营活动；实验区内主要是探索持续合理利用自然资源的模式，可以进行科学研究、引种驯化、培育珍稀动植物，开展参观考察和适度的生态旅游活动。 项目厂址距河南太行山猕猴自然保护区边界约2.7公里，不在其保护区范围内。 6.4《河南省城市集中式饮用水源保护区划》 根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》，沁阳市共有8处饮用水源保护区，全部为地下水井。根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》，沁阳市的8处地下水井情况为：王召乡1眼井、王曲乡2眼井、西向镇1眼井、崇义镇3眼井、柏香镇3眼井。 西向镇镇区集中饮用水水源地位于西向村偏西，中心地理位置坐标为东经112°52′19.17″，北纬35°10′29.85″。建设时间为2009年3月，服务范围为西向镇镇区， 服务人口8350人，共建有1眼取水井，取水井井深为148米，设计取水量835吨/日，属于孔隙水承压水中小型水源地。2012年实际取水量744.7吨/日。 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》，西向镇西向村地下水井只划分一级保护区，不设二级保护区和准保护区。一级保护区范围为供水站厂区及外围东至人民路（即老焦克路）、西65米、南30米、北至玻璃钢大街的区域。 本项目位于沁阳市紫陵镇宋寨村附近，距离西向镇集中饮用水水源地约9.2km，不在西向镇集中式饮用水源保护区范围内。且本项目无废水排放，不会对地表水、地下水造成影响。项目产生的一般固废均回用生产；危险废物交由有资质的单位处理；生活垃圾定期运往垃圾中转站集中处理，固体废物处置率100%。 本项目对周围敏感影响较小，因此，本项目建设选址合理。 6.5《沁阳市产业集聚区发展规划（2016-2020）》 （1）规划期限 规划期限为2016-2020年，其中近期2016 -2018年，远期2018 -2020年。 （2）规划范围 沁北园区：东至西万镇、西至沁阳济源边界、南至老焦克公路、北至神农山景区边界，规划面积17.81km2。 沁南园区：东至东外环、西至宋学义大街、北至长城路-中州路、南至未来路，规划面积9.53km2。 （3）发展定位 国家级产业循环发展示范基地；国家级能源化工产业示范基地；中原经济区新能源产业基地。 （4）发展目标 把集聚区建设成为基础设施完备、产业布局合理、生态环境优美、资源集约节约，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的生态循环型和紧凑复合型产业集聚区，成为沁阳市乃至焦作市城镇化进程的助推器、产业结构优化升级的创新源和经济持续发展的增长极。 （5）沁北园区产业空间布局 形成“两心、一轴、三带、四区”的空间结构。 “两心”是指沁北园区管委会服务中心和沁北综合服务中心；“一轴”是指焦克公路发展轴；“三带”是指仙神河、云阳河、逍遥河及两侧绿地形成的景观绿带；“四区”指西部发展片区、中西部发展片区、中东部发展片区和东部发展片区。 （6）沁北园区产业布局 以能源化工及有色金属加工业为主导产业，同时引入静脉产业，大力发展循环经济，构建“含铅废料回收—再生铅—铅酸蓄电池”、“废塑料—初级加工— ABS塑料”、“废玻璃—初级加工—碎玻璃原料”等静脉产业链。 设置能源化工亚园区、化工材料产业亚园区、有色金属加工亚园区、综合回收加工园区、仓储物流亚园区、产业配套亚园区，以及产业服务中心和综合服务中心区。 （7）工业用地布局 规划工业用地面积1778.81hm2，占总用地的65.06%。其中，规划一类工业用地513.52hm2，占总用地的18.78%，主要布局在沁南园区产业配套亚园区和部分新能源产业亚园区；规划二类工业用地758.48hm2，占总用地的27.74%，主要布局在沁北园区化工材料产业亚园区、有色金属加工区等，沁南园区新能源产业亚园区；规划三类工业用地506.81hm2，占总用地的18.54%，主要布局在沁北园区的能源化工亚园区。 （8）沁北园区给水、排水、供电、供气、供热等规划 供水：利用八一水库、河口水库、逍遥水库及丹河来水作为供水水源，远期供水能力可达11万吨/日，能够满足沁北园区的供水需求。 排水：沁北园区产生的污水经园区内污水管网收集后，进入葛洲坝水务（沁阳）有限公司处理。葛洲坝水务（沁阳）有限公司位于捏掌村南约665m处，设计处理规模为10万吨/天，一期3万吨/天已建成投运，处理工艺采用A/O+深度治理工艺，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 供电：沁北园区规划沿焦克路两侧布置三座110kV变电站，东部发展片区由110kV西工变电站供电；中部发展片区由110kV尧泉变电站供电；西部发展片区由110kV紫陵变电站供电。 供气：沁北园区规划从端（氏）博（爱）煤气层输送管道接入，能源化工产业亚园区煤化工产出焦炉煤气为辅助气源，西气东输天然气为辅助备用气源。 供热：以中电投2×1000MW机组为热源，晋煤天庆自备电厂作为调峰备用热源；沁南园区规划以城区供热为热源，区内不再建设供热中心，城区供热热源拟采用中电投2×1000MW机组，由中电投铺设供热管网至沁阳市城区及沁南园区。 本项目生产所用天然气由晋煤天庆提供，本项目位于沁阳市产业集聚区沁北园区仓储物流亚园区，用地性质为二类物流仓储用地（即：对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地），沁阳市产业集聚区管理委员会同意本项目选址，详见附件9。 沁阳市产业集聚区沁北园区产业布局规划见附图5，土地利用规划见附图6。 6.6《沁阳市产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》 《沁阳市产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》由焦作市环境科学研究有限公司编制，2018年2月6日，河南省环境保护厅以豫环函[2018]22号提出审查意见。 （1）与沁阳市产业集聚区规划空间管制相符性分析 沁阳市产业集聚区规划空间管制要求及措施见表16。 表16 沁阳市产业集聚区规划空间管制要求及措施 管制分区 空间区块 管制要求 管制措施 沁北园区 禁止 建设区 公共绿地 禁止任何建设活动 严格限制进行各种建设活动，加强建设过程中保护措施，做好生态恢复工作 组团生态隔离绿地 道路两侧绿化带 逍遥河、云阳河、仙神河 基础设施廊道（道路、河流两侧绿化带等） 限制 建设区 紫陵镇饮用水源地保护区 保护为主，尽量避让 设置至少50m的保护区 紫陵土地开发整理区 不允许随意转换或置换为其他用地 适宜 建设区 生活空间 产业配套亚园区（西部） 一切建设活动必须符合规划的要求，合理利用土地资源，严格控制用地指标，保护生态环境 设置30米绿化隔离带 产业配套亚园区（东部） 设置30米绿化隔离带 产业服务中心 东、西两侧设置30米绿化隔离带 综合服务中心 西侧、东侧设置30米绿化隔离带；北侧设置50米绿化隔离带 生产空间 捏掌村、义庄、西向镇、横道、邘邰村北设置30米绿化隔离带；加强污染治理和控制；增大环保投资，提高废弃物处理率；促进土地集约化、规模化利用 本项目位于适宜建设区，项目设置的卫生防护距离范围内没有环境敏感点。符合规划环评提出的空间管制要求。 （2）与沁阳市产业集聚区沁北园区环境准入相符性分析 沁阳市产业集聚区沁北园区环境准入要求表17。 本项目采用成熟的工艺、先进的生产设备。项目产生的污染物均采取相应的治理措施，能够做到达标排放。本项目不在集聚区规划的限制类及禁止类之列。项目从环境准入要求方面分析，符合沁阳市产业集聚区沁北园区规划环评的相关要求。 （3）本项目与沁阳市产业集聚区环境准入负面清单相符性分析 本项目与沁阳市产业集聚区环境准入负面清单的相符性分析见表18。 表17 沁阳市产业集聚区规划环评环保准入要求表 项目 沁阳市产业集聚区规划环评要求 集聚区环保准入要求 鼓励类 鼓励现有化工企业利用新工艺、新技术、新装备等对现有生产工艺、技术、装备进行以提高资源利用率、节约能源、减少污染物产排量为目的清洁生产技术改造项目；鼓励氯碱化工产业下游产品的精深加工项目入驻；鼓励开发新型能源材料，重点发展化工高端产品，以昊华宇航化工为龙头，大力发展下游精细化工和高分子材料项目入驻。 限制类 严格控制产能过剩项目和国家产业政策限制类项目，以及生产工艺技术装备落后和清洁生产水平低的项目入驻。 集聚区内涉及有毒有害、易燃易爆等风险物质的储存、生产、转运和排放的项目，其风险值必须控制在可控范围内；在规划的化工园区外，严格控制已有化工项目的发展。 禁止类 有色金属加工亚园区禁止钢铁、以矿物为原料的有色金属冶炼以及铁合金等项目入驻；逍遥河西侧距离西向镇集中式饮用水源地较近的有色金属加工亚园区不得有涉及表面处理工艺等产生大量废水的企业入驻；不得进行汽车、家具、家电等的拆解加工及冶炼回收。 表18 项目与沁北产业集聚区环境准入负面清单相符性分析表 序号 要求 本项目情况 1 不符合产业政策要求的项目 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类 2 严格控制产能过剩项目和国家产业政策限制类项目，以及生产工艺技术装备落后和清洁生产水平低的项目入驻 本项目符合国家产业政策，采用成熟的工艺、先进的生产设备，清洁生产水平达到同行业国内先进水平 3 严格控制涉及有毒有害、易燃易爆等风险物质的储存、生产、转运和排放，且风险值较大的项目入驻 本项目经采取严格的风险防范措施和污染防治措施后，风险可控，污染物能做到达标排放 4 在规划的化工园区外，严格控制已有化工项目的发展 本项目为沥青搅拌站项目，不属于化工项目 5 有色金属加工亚园区：禁止钢铁、以矿物为原料的有色金属冶炼以及铁合金等项目入驻；逍遥河西侧距离西向镇集中式饮用水源地较近的有色金属加工亚园区不得有涉及表面处理工艺等产生大量废水的企业入驻 本项目不在有色金属加工亚园区，无废水外排 6 综合回收加工区：不得进行汽车、家具、家电等的拆解加工及冶炼回收 本项目不在综合回收加工区 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类项目，清洁生产水平高，“三废”治理有可靠、成熟的处理工艺和处理设施。因此本项目不在规划环评提出的环境准入负面清单之列。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有工程批复情况 沁阳市顺通工程有限公司2016年委托河南理工大学校办产业总公司编制《沁阳市顺通工程有限公司年产10万吨沥青混凝土、年产5000吨乳化沥青、年产20万吨二灰项目现状环境影响评估报告》经专家审查，环保局验收并于2016年12月2日在沁阳市人民政府网第五批清理整改环保违法违规建设项目备案。 2、现有工程存在的问题及整改措施 根据现场勘察，截止2019年7月，原年产10万吨沥青搅拌站现已拆除（详见附图8），现有工程存在的环保问题及整改意见见表19。 表19 现有工程存在的环保问题及整改措施一览表 序号 存在问题 整改要求 1 未设置危废间 在厂区东侧设置危废间，并将危废交由有资质的单位处理 2 原料车间、上料车间有顶厂棚，三面围挡，封闭不严 完善原料车间、上料车间封闭措施，安装大门、卷帘门等 3 厂区南侧堆积废土石，且地面未进行硬化或绿化 清理厂区废土石，并对地面进行硬化或绿化 4 袋式除尘器下方没有围挡，除尘灰降落易产生二次起尘 袋式除尘器下方作围挡收尘 5 未设置初期雨水收集池 在厂区南侧低洼处设置60m3初期雨水收集池 6 二灰生产线环保设备落后 水泥储罐呼吸废气、搅拌废气经原有除尘设备治理后，共经1个二级脉冲式袋式除尘器处理后经20m高排气筒排放 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况： 1、地理位置 沁阳市位于河南西北部，北依太行，南眺黄河。东与博爱县毗邻，西同济源市接壤，南与温县、孟州市相连，北与晋城交界。沁阳市东南距省会郑州市128千米，南距东都洛阳市90千米，东距焦作市36千米。沁阳东邻郑焦晋高速、西邻207国道，焦克公路（省道S306）、洛常公路（省道S238）、郑常公路（省道S104）、济温公路（省道S312）呈网状贯穿全境，南临长济高速，交通便利。 紫陵镇位于沁阳市区西郊，东靠城区，西接葛村乡，北依沁河，南与王占乡为邻，地理位置十分优越，交通便利，太（原）洛（阳）路与新（乡）济（源）路分别从该乡东边与南边穿过。宽22米的地主道路样板路沁伏公路与小官路横贯东西。全乡辖15个行政村，38372人，耕地面积23649亩。 本项目位于沁阳市紫陵镇宋寨村，根据建设区域周边环境调查，项目周边道路完善，交通便利，周边无文物、风景名胜区和生态敏感点，不在乡镇集中式饮用水源保护区范围内。 项目交通地理位置图见附图1。 2、气候气象 沁阳市属暖温带大陆性气候，四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷干燥。年平均气温14.3°C。最高气温42.1°C，最低气温﹣18.6°C。季温变化明显，春季平均气温14.7°C，夏季平均气温26.4°C，秋季平均气温14.6°C，冬季平均气温1.3°C。 年平均降水量576.5毫米，其中冬季降水量最少，平均降水28.1毫米，占全年的4.9%；春季降水量稍多，平均降水100.0毫米，占全年的17.3%，秋季降水量较多，平均降水147.3毫米，占全年的25.6%；夏季降水量最多，平均降水301.1毫米，占全年的52.2%；年最大降水量1101.1毫米，最小降水量262.9毫米，降水多集中在七、八、九三个月，降水强度大，往往造成洪涝灾害。平均年无霜期210天。 3、水文及水文地质 （1）地表水 沁阳境内河流属黄河水系，主要有沁河、丹河等，以沁河最大，其它尚有仙神河、云阳河、逍遥河等季节性河流。人工渠有广济渠、永利渠、广惠渠、丹西干渠、友爱河、丰收渠等。水库有逍遥水库、八一水库、山王庄水库、九渡水库等四座，水库面积369.7亩。 水蕴藏总量4.3亿立方米。境内河流属黄河水系，主要有沁河、丹河、济河、安全河和广利渠。沁河横贯县境中部，东西长达35千米；丹河境内流长42千米；济河境内流长15千米。 安全河：发源于济源市逮寨村，流经紫陵，西向和太行办事处北部，在西义和村南汇入沁河，主要为区域的雨水泄洪及排污渠道。境内河长14.4公里，流域面积85.88 平方公里，包括云阳河、仙神河两条支流在内。由于上游八一水库拦蓄河流，上游变成一条干沟，基本常年无天然径流。 （2）地下水 地下水总量 2.96 亿 m3，占 3.6％。全市水资源可利用量为 2.65 亿m3，按多年平均计算全市已开采、利用量已达到 2.38 亿 m3/a。 沁阳市的地下水类型以基岩孔裂隙水为主，主要由大气降水补给，一部分以地下水径流的形式排入河道、形成河川基流，另一部分主要为深层水、以山前侧渗形式进入山前倾斜平原；另一种类型是松散岩层的浅层地下水，主要由降水、灌溉入渗补给及山前侧渗补给。境域内地下水径流量为0.91亿m3，补给量为1.369亿m3，按地质构造分为3个区域。 ①北部山区 由于行口断层、常平断层异常发育，受大气降水补给后，即渗入深层，因此仅在仙神口、逍遥、后寨一带有少量地下水，于寒武系石英岩底呈裂隙溶洞逸出，为河川基流，大部分山区很少有水逸出，地下水资源较为贫乏。 ②沁北倾斜平原区 该区地下水类型属松散岩层孔隙水。北部山前边缘地带处于行口断层以前，地下水埋藏较深，分布局限，加之沟壑发育、排泄能力强、土壤蓄水性弱、补给来源差，所以水深量小。随着向平原的延伸，南部倾斜平原地下水位逐渐变化，同时由于济沁断层对地下水的拦截切割，使含水层厚度大，水量丰富。 ③沁南冲积平原区 该区系第四纪冲积层，黄土及亚砂土覆盖较厚，并有砂砾石层，地下水补给来源广，土壤蓄水性强，水资源丰富。但在城区漏斗区和祟义、王召乡南部的沁温漏斗区，因开采量大，浅层地下水储量较少。 4、地形地貌 沁阳市地处山西高原与华北平原的过渡地带，地势北高南低，境内有山地、丘陵、平原三种地貌类型。北部山区多为林地，土层浅薄，适宜发展林果牧业；丘陵北接山地至太行山南部边缘洪积扇顶部，南至焦克公路，呈东西带状分布，植被覆盖较差，地表冲沟和砾石较多，除少数园地、人工造田外，多为荒地；平原区分沁北倾斜平原和沁南冲积平原两块，沁北平原地面开阔、地势平坦，是全市农作物高产地区，沁南平原土地肥沃，水利设施完备，是沁阳市粮棉油的集中产区。 5、动植物 沁阳市植被资源共有3门75科205属370多种，特别是“四大怀药”远近闻名。动物资源共有7门9纲175种，其中猕猴、香獐、金雕、红嘴鸥等属国家保护的珍贵野生动物。 沁阳的主要植被和野生动物资源集中分布在神农山风景区。沁阳市神农山自然风光优美。主峰紫金顶海拔1028米，遍布16000余株珍稀树种龙鳞松的白松岭，一岭九峰，犹如巨龙横亘山巅，被地质专家形象地誉为“龙脊长城”。神农山植被覆盖率高达90%以上，被称作“天然氧吧”。这里有植物1912种，名贵中药材300余种，至今流传着“神农谷里走一遭，有病不治自己消”的俗语；神农山动物种类繁多，有陆栖脊椎动物260余种，其中数量最多的是国家二类珍稀野生保护动物太行猕猴，共有3000余只，分属9个猕猴群，它们就像是大山里的9个原始部落一样，或在断崖石壁间腾挪跳跃，或与游客嬉戏逗乐。15600余株白皮松姿态万千，生长于悬崖绝岭之巅，树形之屈曲优美，景观之深奥神秀，当推全国之最。 本项目位于焦作市沁阳市紫陵镇宋寨村，项目区评价范围内未发现国家和省级重点保护的珍贵野生动、植物。

社会环境简况： 1、行政区划 沁阳市辖6个镇（西向镇、西万镇、紫陵镇、山王庄镇、柏香镇、崇义镇），3个乡（常平乡、王曲乡、王召乡），4个办事处（沁园、怀庆、覃怀、太行），辖331个村（居）委会，总面积623.5平方公里。根据沁阳市统计年鉴，截至2010年底，沁阳市人口49.8万。 2、经济 近年来，沁阳市的社会经济发展迅速，现已形成能源、冶金、建材、玻璃钢、机械、皮革、造纸、化工、矿产开发、农副产品加工等行业为主的产业结构。沁北集聚区内除玻璃钢、化工、建材、矿产开发已初具规模外，铝电产业已基本形成煤—电—铝深加工为一体的产业链条。 2015年全市实现地区生产总值356.51亿元，比上年增长8.5％。其中，第一产业实现增加值19.86亿元，比上年增长4.5％；第二产业实现增加值235.03亿元，比上年增长8.9％；第三产业实现增加值101.62亿元，比上年增长8.1％。三次产业结构由上年的5.8:70.8:23.4变化为5.6:66.9:28.5，第三产业比重比上年提高5.1个百分点。 3、交通 沁阳市地处洛阳、焦作、山西晋城三市相交的中心地带，是河南省中西部地区交通要道，晋煤南运、东运的咽喉地带，东距焦作市36km，西距济源市30km，南距洛阳市90km，东南距省会郑州128km。区内铁路、公路纵横交叉，东邻郑焦晋高速公路，西邻207国道，焦（作）枝（城）、（北）京洛（阳）、郑（州）太（原）、侯（马）月（山）四条铁路穿境而过，太洛、焦克、郑常、新济公路交汇城区，交通和区位优势十分明显。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1. 区域环境空气质量现状 项目厂址位于焦作市沁阳市紫陵镇宋寨村。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(H2.2-2018)规定，选址区域属于GB3095划定的二类环境空气质量功能区。本次环评基本行染物SO2、NO2、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3），现状监测数据采用焦作市环境保护局网站内焦作市环境空气质量发布系统，对沁阳市政府站点2017年的年平均监测数据。 表20 环境空气现状监测结果 单位：µg/m3 项目 PM2.5(年均值µg/m3) SO2(年均值µg/m3) NO2(年均值µg/m3) PM10(年均值µg/m3) CO(24小时平均值mg/m3) O3(日最大8小时平均值µg/m3) 年均值 68 34 58 201 2.858 144 标准限值 35 60 40 70 4 160 占标率 1.94 0.57 1.45 2.87 0.71 0.90 最大超标倍数 0.94 0.00 0.45 1.87 0.00 0.00 由表10知，区域环境空气质量中SO2、CO、O3平均浓度值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，NO2、PM2.5、PM10的平均浓度值超标，选址区域为环境空气质量现状不达标区。 根据《焦作市“十三五”生态环境保护规划》、《焦作市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（焦政〔2018〕20号）、《焦作市环境保护局关于加强工业企业无组织排放治理的通知》（焦环保〔2019〕3号）等文件：规划期间实施化工、有色、钢铁、水泥、炭素等重点涉气企业特别排放限值改造，开展铸造行业综合整治，开展工业炉窑治理专项行动；推进燃煤锅炉综合整治，严格煤炭减量替代，着力推进煤炭清洁利用，实施电代煤、天然气代煤、清洁煤替代工程；强化工业企业无组织排放治理，严格施工扬尘监管；持续做好秸秆禁烧和综合利用工作，坚持烟花爆竹禁限放管控。 2. 声环境现状 近年来项目周边环境未发生明显变化，引用沁阳市顺通工程有限公司于2016年11月7日~2016年11月8日对项目厂界噪声现场实测结果，见表21。 表21 噪声监测结果表 单位：dB（A） 日期 点位 2016.11.09 2016.11.10 昼间dB（A） 夜间dB（A） 昼间dB（A） 夜间dB（A） 东厂界 56.0 48.2 56.3 48.1 南厂界 55.6 48.8 55.5 49.3 西厂界 55.3 48.7 55.7 48.4 北厂界 55.2 49.1 56.1 48.9 在现场勘察过程中对周边敏感点进行了监测，宋寨村昼间51.1 dB（A）、夜间41.2 dB（A），紫陵村昼间51.9dB（A）、夜间42.3dB（A） 由上可知，项目厂界、宋寨村、紫陵村昼间噪声值、夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））要求。 3.地表水环境现状 本项目东北侧约0.9km为仙神河，南侧约2.09km为安全河。 本项目生活污水经化粪池处理后综合利用，不外排；无生产废水外排。 参考《河南永续再生资源有限公司年处理60 万吨废旧电池资源综合利用项目环境影响报告书》2017年年5月9日~2017年5月11日对仙神河入安全河上游100m处（1#）、仙神河入安全河排水口上游100m（2#）和仙神河入安全河排水口下游500m（3#）的监测数据，监测及评价结果见表22。 表22 地表水环境现状监测结果 单位：mg/L 项目 PH COD 氨氮 砷 六价铬 硫化物 石油类 铅 汞 1# 监测范围 7.15~7.17 17~19 0.769~0.814 0.0445~0.0455 未检出 未检出 0.03~0.04 未检出 0.00008 ~0.00009 标准值 6~9 ≤30 ≤1.5 ≤0.1 ≤0.05 0.5 0.5 0.05 0.001 标准指数范围 0.075~0.085 0.57~0.63 0.51~0.54 0.445~0.455 / / 0.06~0.08 / / 超标率 0 0 0 0 / / 0 / 0 最大超标倍数（%） 0 0 0 0 / / 0 / 0 2# 监测范围 7.14~7.16 15~16 0.654~0.740 0.0481~0.0491 未检出 未检出 0.03~0.04 未检出 0.00012 ~0.00014 标准值 6~9 ≤30 ≤1.5 ≤0.1 ≤0.05 0.5 0.5 0.05 0.001 标准指数范围 0.07~0.08 0.5~0.53 0.44~0.49 0.481~0.491 / / 0.06~0.08 / / 超标率 0 0 0 0 / / 0 / 0 最大超标倍数（%） 0 0 0 0 / / 0 / 0 3# 监测范围 7.12~7.16 14~22 0.759~0.894 0.0472~0.0480 未检出 未检出 0.02 未检出 未检出 标准值 6~9 ≤30 ≤1.5 ≤0.1 ≤0.05 0.5 0.5 0.05 0.001 标准指数范围 0.06~0.08 0.47~0.73 0.51~0.6 0.472~0.480 / / 0.04 / / 超标率 0 0 0 0 / / 0 / 0 最大超标倍数（%） 0 0 0 0 / / 0 / 0 由上表可以看出，仙神河和安全河各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

主要环境保护目标： 本项目位于紫陵镇宋寨村，所在区域尚未发现文物、名胜古迹，也未发现有价值的自然景观和珍稀动植物等需要特殊保护的对象，故本次评价的主要环境保护目标为项目周边的村庄，详见表23。 表23 主要环境保护目标 名称 坐标 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 经度 纬度 宋寨村 112.768614 35.171566 空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求 大气：二级 W 130m 紫陵村 112.774814 35.168976 大气：二级 SE 390m 厂界 / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 声：3类 / / 宋寨村 112.768614 35.171566 W 130m 安全河 / / 地表水质量符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 要求 地表水：Ⅳ类 S 2090m 仙神河 / / 地表水：Ⅳ类 NE 900m

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 执行标准及级别 项目 标准限值 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2 日均150ug/m3 1小时平均500 ug/m3 NO2 日均80 ug /m3 1小时平均500 ug/m3 PM10 日均150 ug /m3 PM2.5 日均75 ug /m3 TSP 日均300 ug /m3 苯并[a]芘 日均0.0025ug /m3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 COD 30mg/L 石油类 0.030mg/L pH 6~9 六价铬 0.05 mg/L 铅 0.05 mg/L 汞 0.001 mg/L 硫化物 0.5mg/L 六价铬 0.05 mg/L NH3-N 1.5mg/L 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 昼间 55dB(A) 夜间 45dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 表24 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 排气筒高度（m） 15 20 颗粒物 / 3.5 5.9 燃气导热油炉废气排放限值见表25。 表25 导热油炉废气排放标准（17m高排气筒） 单位：mg/m3 污染物项目 执行标准 燃气锅炉限值 颗粒物 《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2019〕76号）中锅炉排放要求（基准氧含量3.5%的条件下） 5 二氧化硫 10 氮氧化物 50 烟气黑度（林格曼黑度，级） 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） ≤1 燃气热风炉废气排放限值见表26。 表26 燃气热风炉废气排放标准（20m高排气筒） 污染物项目 执行标准 排放限值 颗粒物 《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2019〕76号）中水泥行业排放要求 10mg/m3 二氧化硫 《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2019〕76号）中炉窑排放要求 200 mg/m3 氮氧化物（以NO2计） 300 mg/m3 烟气黑度（林格曼黑度，级） 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015） ≤1 沥青烟 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 75 mg/m3 0.30kg/h 苯并[a]芘 0.30×10-3 mg/m3 0.085×10-3 kg/h 沥青烟生产设备不得有明显的无组织排放存在，苯并[a]芘厂界无组织排放监控浓度限值0.008μg/m3 二灰生产线执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（焦作为“2+26城市”应执行表2大气污染物特别排放限值），见下表。 表27 二灰生产线废气排放标准（20m高排气筒） 执行标准 污染物项目 排放限值 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 有组织排放监控浓度限制 颗粒物 10 mg/m3 无组织排放监控浓度限制 颗粒物 0.5mg/ m3 2、废水 经现场勘察，厂区附近无污水管网，待污水管网完善后，外排废水执行葛洲坝水务（沁阳）有限公司接管标准，具体排放限值见表28。 表28 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物 一级标准 悬浮物（SS） ≤220 化学需氧量（COD） ≤300 氨氮 ≤30 BOD5 ≤200 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表29 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，具体限值见表30。 表30 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准中的规定。 危险固废的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准中的规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目技改后有机废气排放量较技改前有所减少，故无需再从其他项目进行调剂。总量指标详见P69。 废气总量控制指标有，烟粉尘：0.2358t/a；SO2：0.09t/a；NOX：0.31t/a；沥青烟：0.00059t/a；苯并[a]芘：0.000014t/a。 废水总量控制指标有，COD：0.0576 t/a；NH3-N：0.00582 t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目为技改项目，新增年产20万吨沥青搅拌站项目的生产工艺流程及产污环节示意图见图1所示。 1、工艺流程及产污环节图 图4 技改项目工艺流程及产污节点图 2、工艺流程简介 （1）生产所用原材料砂石料在当地购买，购买时砂石料已经预处理，除去了其中夹杂的泥土并经过了破碎，粒径范围为3.0～20.0mm。 （2）砂石骨料运输入厂区后，存放于原料仓库内，用装载车入料斗中，料斗共设置6个，由料斗底部放料阀放至初配料皮带；初配后骨料由上料皮带输送至滚筒式干燥机中进行干燥，并加热至160～180℃，干燥机内为逆流式干燥方式，以天然气为燃料，可将物料干燥至含水率0.5%以下，干燥机对骨料按时序分批进行干燥加热处理。骨料加热后直接提升至搅拌楼顶的分级振动筛中，然后进入搅拌楼中层的分级配料系统。 （3）沥青由汽车运入，卸车后存入厂区沥青储罐中。生产时，通过泵将沥青泵入加热保温槽中，由导热油炉的高温介质油（约240-260℃）对其进行间接加热融化、保温，导热油炉燃料为天然气。热沥青经计量罐计量后，泵入搅拌楼下层的热料搅拌器中。 （4）分级振动筛、热料仓及级配计量系统、热料搅拌器依次安装于搅拌楼中，搅拌楼共有三层，顶层为分级振动筛，具有封闭结构，对热料进行精细筛分，以便对不同粒径的物料进行分级配料。中间层设有不同粒径级别的热骨料仓，采用悬挂式累积计量系统进行热料级配，设备结构亦为封闭式。底层为热料搅拌器，全封闭结构，级配计量后的热物料、沥青进入后，双轴强制搅拌，分批次进行搅拌操作，每批次时间为45～60s，完成搅拌的成品沥青混凝土经仓底放料口直接卸入运输汽车斗。技改项目沥青随用随生产，成品不在厂区长时间存储。 3、污染物产生环节汇总 根据项目生产特点，企业在生产过程中污染物产生环节及防治措施见表31。 表31 技改工程生产过程中各污染物产生环节及防控措施 项目 产污环节 污染源 污染物 防控措施 废气 给料 G1给料粉尘 粉尘 给料机全封闭 干燥滚筒 G2干燥废气 粉尘 集气罩/引风管 袋式除尘器+20m高排气筒 提升机 G3提升粉尘 粉尘 分级振动筛 G4筛分粉尘 粉尘 仓级配计量 G5配料粉尘 粉尘 热料搅拌器 G6搅拌废气 沥青烟、苯并[a]芘 集气罩收集送二次燃烧助燃设备处理 成品出料口 G7沥青烟气 沥青烟、苯并[a]芘 热风炉 G8燃料废气 烟尘、SO2、NOx 采用低氮燃烧措施 沥青储罐 G9沥青烟气 沥青烟、苯并[a]芘 管道收集送二次燃烧助燃设备处理 导热油炉 G10燃料废气 烟尘、SO2、NOx 采用低氮燃烧措施，收集后经17m排气筒有组织排放 装载车及堆存 G11装卸、堆放粉尘 粉尘 配备移动喷雾设备，原料库全封闭 噪声 给料机、皮带输送机、烘干滚筒等 N1-N7 设备噪声 隔声、基础减振、消声、加强管理 固废 分级振动筛 S1大规格石料 固废 外运用作铺路垫路基，综合利用 主要污染工序： 1. 大气污染源 （1）导热油炉燃料废气 项目运行期间，导热油炉采用低氮燃烧技术，以天然气为燃料，用气量36万m3/a，根据《环境保护实用数据手册》关于燃烧天燃气的污染物的产排系数可知，燃气导热油炉各大气污染物产排情况如表32。 表32 技改工程燃气导热油炉大气污染物产排情况 污染物名称 烟气量 NOx SO2 烟尘 单位 m3/m3-原料 kg/万m3-原料 kg/万m3-原料 kg/万m3-原料 污染物产生系数 12.3 6.3 1.0 2.4 污染物产生量 4.428×106m3 0.2268t/a 0.036t/a 0.0864t/a 污染物产生浓度 — 51.2mg/m3 7.86mg/m3 19.3mg/m3 污染物排放量（低氮燃烧） 4.428×106m3 0.1240t/a 0.036t/a 0.0173t/a 污染物排放浓度（低氮燃烧） — 28mg/m3 7.86mg/m3 3.86mg/m3 （2）热风炉废气 项目热风炉采用低氮燃烧技术，以天然气为燃料，年用量约为54万m3，根据《环境保护实用数据手册》关于燃烧天燃气的污染物的产排系数可知，燃气导热油炉各大气污染物产排情况如表33。 表33 技改工程燃气热风炉大气污染物产排情况 污染物名称 烟气量 NOx SO2 烟尘 单位 m3/m3-原料 kg/万m3-原料 kg/万m3-原料 kg/万m3-原料 污染物产生系数 12.3 6.3 1.0 2.4 污染物产生量 6.642×106m3 0.3402t/a 0.054t/a 0.1296t/a 污染物产生浓度 — 51.3mg/m3 8.0mg/m3 19.4mg/m3 污染物排放量（低氮燃烧） 6.642×106m3 0.1860t/a 0.054t/a 0.0259t/a 污染物排放浓度（低氮燃烧） — 28mg/m3 8.0mg/m3 3.88mg/m3 热风炉废气直接进入滚筒式干燥机对砂石料进行烘干，然后与干燥粉尘一起进入袋式除尘器，最终经20m高排气筒高空排放。 （3）搅拌工艺废气 搅拌站工艺设备废气主要污染物为粉尘，主要产生设备为皮带输送机、滚筒式干燥机、骨料提升机、分级振动筛，废气经收集后与热风炉共用一套两级袋式除尘设备。根据类比同类企业同种生产规模该环节搅拌工艺废气产排情况，该环节粉尘产生浓度一般在2000～3000mg/m3范围内，本次评价取最大值3000mg/m3。项目在运营过程中拟在搅拌站尾端配套安装有风量为15000m3/h，处理效率99.8%，年工作150d，每天工作8h，则项目搅拌站工艺粉尘经袋式除尘器处理后产排情况见表34。 表34 技改工程搅拌站工艺设备粉尘产排情况 污染物 风机风量 m3/h 产生量 t/a 产生浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放浓度mg/m3 粉尘 15000 54 3000 0.108 0.09 6 注：年运行150d，每天工作8h （4）沥青烟气 沥青烟气是指石油沥青及沥青制品生产过程中排放的液态烃类有机颗粒物和少量在常温下的气态烃类物质，它是含多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，其中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。本项目沥青烟气产生节点由搅拌缸、成品出料口产生的沥青废气，沥青罐呼吸阀废气，运输车辆运输过程中产生的沥青烟。其中沥青罐呼吸阀废气和运输过程中产生的沥青烟产生量不大，沥青储罐呼吸废气由冷凝器处理后回到罐区；运输车辆需加盖篷布。以上两处废气无法定量分析，且产生量较小，不再统计。分析重点为搅拌缸、成品出料口产生的沥青废气。 参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中产生苯并[a]芘气体约0.10g～0.15g，本次环评取0.10g，根据沥青用量（7500t/a），经计算，技改项目苯并[a]芘的产生量为0.00063kg/h（0.00075t/a）。 类比同类规模的沥青搅拌站该环节产污情况，每吨石油沥青在加热过程中产生沥青烟产生量约为4.167g，经计算，技改项目沥青烟产生量为0.026kg/h（0.031t/a）。 环评要求建设单位对成品出料口处进行密闭，并设置集气罩，将沥青烟气收集后经风机引入总集气管道；搅拌器废气排放口设置集气罩，经废气收集后经风机引入总集气管道；总集气管道将废气输送至二次燃烧助燃设备处理，作为热风炉燃烧空气送到烘干滚筒内燃烧处理，经处理达标后通过20m高排气筒高空排放。 类比《龙游诚业沥青混凝土制品有限公司年产50万吨沥青砼拌和生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》（沥青烟气处理工艺与本项目相同，均采用燃烧法处理沥青烟气）2018年1月2日~2018年1月2日3日的监测数据可知，沥青烟气经过滤燃烧处理后，布袋除尘器出口沥青烟和苯并[a]芘的排放浓度分别为1.67~2.48mg/m3、0.000013~0.000017mg/m3，排放速率分别为0.13~0.16kg/h、8.53×10-7~9.95×10-7kg/h，均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值（沥青烟排放限值：75mg/m3、0.30kg/h；苯并[a]芘排放限值：0.30×10-3mg/m3、0.085×10-3kg/h）。 沥青烟气集气效率按95%计，去除率按98%计算，风机风量为80000m3/h，则沥青烟气经处理后排放情况见表35。 表35 技改工程沥青烟气产排情况 污染物 风机风量 m3/h 产生量 t/a 产生浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放浓度mg/m3 沥青烟 80000 0.031 0.32 0.000589 4.92×10-4 0.0064 苯并[a]芘 0.00075 0.0078 0.00001425 1.16×10-5 0.000156 沥青烟无组织产生量为0.00155t/a 苯并[a]芘无组织产生量为0.0000375t/a 备注：年运行150d，每天工作8h （5）道路运输扬尘 原有项目汽车道路扬尘量按下列经验公式估算： Qi=0.0079V·W0.85·P0.72 Q= 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km辆）； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车行驶速度（km/h）； W——汽车重量（T）； P——道路表面粉尘量（kg/m2）； 工程原料和产品运输依靠自卸汽车，运输车辆重量以20t/辆考虑，满载时是50吨左右，进出堆场取其平均值W=35吨，平均每年需1514辆次，运输车辆在厂区内行驶速度一般不超过10km/h，厂区到S306省道行驶距离约0.3km/辆·次，道路表面粉尘约为0.15kg/m2。 根据上述参数可计算得到厂内汽车运输扬尘产生量为0.41t/a，通过定期洒水可使扬尘得到有效抑制，降低至少80%的扬尘，汽车运输扬尘排放量为0.082t/a，对外环境影响不大。 骨料、石灰石粉装卸粉尘 本项目骨料采用运输汽车运输至原料库中，在卸料过程由于落差原因会有少量粉尘产生。同时，骨料由输送皮带和提升机输送至搅拌机，上料过程由于落差原因会有粉尘产生。 本项目所用原料中石子颗粒较大（一般在20mm左右），其起尘量较少，主要是砂子上料过程产生的粉尘。经查阅资料和类比分析，在未进行洒水等措施之前，物料装卸粉尘产生量约为10g/t.矿石，本项目骨料使用量为19万t，则装卸粉尘产生量为1.9t。本项目原料仓库采用密闭库，仓库进出口采用挡帘进行阻挡。工程采用全封闭的输送皮带和提升机等全封闭的转运方式，并配备2台移动喷雾设施，可减少80%的装卸扬尘起尘量，可有效减少无组织排放。 在石灰石粉料的灌装过程中，罐装车将粉料通过气力输送至罐仓中，此时粉料会随罐里的空气从罐顶部的排气孔排出。技改共设1座石灰石粉罐，石灰石灰采用60t散装粉料车运至厂内，并用粉料车自带的空压机将矿灰压送至罐内，每车卸料时间60分钟。根据生产规模，年卸矿粉6000t。则年累计矿粉入罐时间为100小时。 经计算，本项目石灰石粉罐呼吸孔处粉尘产生速率为3kg/h，产生浓度3000mg/m3，粉尘产生总量为1.9t/a。将呼吸粉尘引至烘干系统中，共经一套袋式除尘器处理，配备风机风量为1000m3/h，处理效率为99.8%，经处理后粉尘排放速率为0.006kg/h，排放浓度为6mg/m3。粉尘排放量为0.0006t/a。 综合以上分析，技改项目大气污染物产排情况汇总见表36。

表36 技改工程废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间h 核算方法 废气产生量m3/h 产生质量浓度mg/m3 产生量kg/h 工艺 效率 % 核算方法 废气排放量m3/h 排放质量浓度mg/m3 排放量kg/h 加热 导热油炉 1#排气筒（17m） 颗粒物 类比 3690 19.3 0.189 低氮燃烧 80 类比 3690 3.86 0.0378 - SO2 类比 7.86 0.03 0 类比 7.86 0.03 - NOx 类比 51.2 0.072 45.5 类比 28 0.1033 - 搅拌、出料 搅拌站工艺设备和成品出料口 2#排气筒（20m） 沥青烟 类比 80000 0.32 0.0258 经二次燃烧助燃设备后送入热风炉燃烧 集气效率95% 98 类比 80000 0.0064 0.000492 1200 苯并[a]芘 类比 0.0078 0.000625 类比 0.000156 0.0000116 1200 颗粒物 类比 15000 3000 45 袋式除尘器 99.8 类比 15000 6 0.1176 1200 上料 石灰石粉罐 颗粒物 类比 1000 3000 3 类比 1000 100 燃烧 热风炉 颗粒物 类比 5535 19.4 0.108 低氮燃烧 80 类比 5535 1200 SO2 类比 8.0 0.045 0 类比 8.0 0.045 1200 NOx 类比 51.3 0.2835 45.5 类比 28 0.1550 1200 搅拌器和成品出料口沥青烟和苯并[a]芘无组织排放量分别为0.00155t/a、0.0000375t/a 运输 运输车辆 无组织排放 颗粒物 类比 - - 0.41t/a 车辆密闭、洒水降尘 80 类比 - - 0.082 t/a / 堆存 原料库 无组织排放 颗粒物 类比 - - 1.9t/a 车辆密闭、移动喷雾设施 80 类比 - - 0.38t/a /

2. 水污染 本项目生产过程无用水环节，无生产废水产生与排放。主要用水环节有道路降尘用水、车辆冲洗水、职工生活用水。 （1）道路降尘用水 技改项目厂区道路全部硬化，道路降尘用水量平均约1.5m3/d，225m3/a，该部分水随地表蒸发，无废水产生与排放。 （2）车辆冲洗水 利用厂区原有车辆冲洗池（三级循环沉淀池，位于厂区西北侧大门口），技改项目年运输量为1514次，按照经验数据，每辆车带走10kg计，冲洗水用量15t/a，该部分水随着车辆轮胎被带走，不产生废水，每日补充新鲜水即可。 （3）生活用水 本次技改无新增人员，引用原评估报告结论，生活污水产生量为240t/a。现状生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，综合利用，不外排。本项目位于沁北园区，项目所处位置管网不完善，无法连接污水管网，待污水管网完善后，生活污水进入葛洲坝水务（沁阳）有限公司处理。 （4）绿化用水 技改项目建成后场区绿化面积约1000m2，根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2009）中的相关标准，绿化用水定额按0.9m3/m2·a计，经计算，厂区绿化用水量为2.47m3/d，900m3/a。 （5）初期雨水 为了避免厂区初期雨水对周围环境造成不利影响，要求建设初期雨水收集池，收集厂区内前15分钟的初期雨水。厂区占地面积20000m2，根据机械工业部第四设计研究院采用数理统计法编制的暴雨强度公式： q=(3336(1+0.872lgP))/〖(t+14.8)〗^(0.884) 式中：q—暴雨强度，单位：L/s·hm2； t—降雨历时，单位：min； P—重现期，单位：a。 取重现期1年，降雨历时3h，径流系数按照0.75，计算得到暴雨强度为31.57L/s·hm2。 经计算工程前15分钟雨水量为53.8m3。结合当地和厂区实际情况，厂区生产区四周设置挡流渠用于收集雨水。评价要求企业在厂区南侧低洼处设置60m3雨水收集池1座，以满足初期雨水收集要求。雨水经收集池沉淀后可用于厂区道路洒水抑尘，不外排。 （6）项目水平衡图 图5 项目运营期间的水平衡图 单位：t/d 3. 噪声污染源 技改工程噪声主要为机器设备运行产生的噪声，噪声源强见表37。

表37 技改工程噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 工序 装置 噪声源 声源类型 （频发、偶发等） 噪声源强 降噪措施 噪声排放 持续时间/h 核算方法 噪声值 工艺 噪声值 核算方法 噪声值 送料 给料、输送、泵送设备 皮带给料机 频发噪声 类比法 85 隔声、减震 20 类比法 65 4 喷洒泵 频发噪声 类比法 80 20 类比法 60 4 空压机 频发噪声 类比法 95 25 类比法 70 4 皮带输送机 频发噪声 类比法 75 20 类比法 55 4 烘干 滚筒式干燥机 滚筒式干燥机 频发噪声 类比法 90 25 类比法 65 4 振动 振动筛 振动筛 频发噪声 类比法 85 25 类比法 60 4 搅拌 搅拌器 搅拌器 频发噪声 类比法 90 25 类比法 65 4 除尘 袋式除尘器 袋式除尘器 频发噪声 类比法 90 20 类比法 70 4

4. 固体废物 技改工程建成后固废主要为除尘器收集除尘灰、不合格石料、废润滑油、废导热油、含矿物油废物、废煅后石油焦和生活垃圾等。 本项目无新增人员，技改工程新增生活垃圾产生量为0kg/d（0t/a），故本项目总的生活垃圾产生量为0.75t/a。 根据《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）对生产过程中产生的固体废物进行鉴别，除尘灰和不合格石料均为一般工业固废。废导热油、含矿物油废物和废煅后石油焦均为危险废物。 （1）除尘灰 袋式除尘器收集的粉尘属于一般I类固体废物，技改工程粉尘产生量为53.46t/a。 （2）不合格石料 不合格石料属于一般I类固体废物，主要产生于分级振动筛筛分工序，技改工程不合格石料产生量为40t/a。 （3）废润滑油、废导热油、废煅后石油焦 工程生产设备正常运行过程中需使用润滑油，长期重复使用后，杂志含量增加，使用效果降低，需定期更换。更换周期为1年，每次更换量约为0.05t。 导热油更换周期为3年，更换一次产生量约为3t，折合年产生量为1t/a。 废煅后石油焦主要来自二次燃烧助燃设备处理设施中产生的含矿物油的废煅后石油焦，产生量约为0.12t/a，每年更换三次，每次产生量约为0.04t。 本次评价要求企业建立危废库，危废库及产危废车间应做防渗处理，危险废物暂存于危废室内，定期委托有资质单位处理，危险废物具体信息见表38。 固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表39。

表38 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废导热油 HW10 多氯（溴）联苯类废物 900-010-10 1 导热油炉 液态 苯类 苯类 三年 T 设立危废室，并进行地面防渗处理，对于导热油、润滑油使用不锈钢桶装。废物委托有资质单位处理 2 废润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 0.05 输送机、搅拌机等 液态 矿物油 矿物油 一年 T，I 3 废煅后石油焦 HW49其他废物 900-041-49 0.12 二次燃烧助燃器 固体 苯并[a]芘 苯并[a]芘 4个月 T/In 表39 技改工程固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 装置 固体废物名称 固废属性 产生情况 处置情况 最终去向 核算方法 产生量 工艺 处置量 除尘 袋式除尘器 除尘灰 第Ⅰ类一般固废 物料衡算 53.46t/a 回用生产 53.46t/a 回用生产 筛分 振动筛 不合格石料 第Ⅰ类一般固废 类比法 40 t/a 回用生产 40 t/a 回用二灰生产线 废气治理 沥青烟气处理设施 废煅后石油焦 危险废物 类比法 0.12t/a 外协 0.12t/a 有资质的单位处理 维修保养 导热油炉 废导热油 危险废物 类比法 1 t/a 1 t/a 输送机、搅拌机等 废润滑油 危险废物 类比法 0.05t/a 0.05t/a 生产生活 - 生活垃圾 生活垃圾 类比法 0t/a 环卫部门处理 0t/a 垃圾填埋场

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 导热油炉 | 颗粒物 | 19.3mg/m3 | 0.0864t/a | 3.86mg/m3 | 0.0173t/a |
|  |  | SO2 | 7.86 mg/m3 | 0.036t/a | 7.86 mg/m3 | 0.036t/a |
|  |  | NOx | 51.2 mg/m3 | 0.2268t/a | 28mg/m3 | 0.1240t/a |
|  | 石灰石粉罐 | 颗粒物 | 3000mg/m3 | 0.3 t/a | 6mg/m3 | 0.1345t/a |
|  | 搅拌站设备 | 颗粒物 | 3000 mg/m3 | 54 t/a |  |  |
|  | 热风炉 | 颗粒物 | 19.4 mg/m3 | 0.1296t/a |  |  |
|  |  | SO2 | 8 mg/m3 | 0.054t/a | 8 mg/m3 | 0.054t/a |
|  |  | NOx | 51.3 mg/m3 | 0.3402t/a | 28mg/m3 | 0.1860t/a |
|  | 搅拌缸和成品出料口 | 有组织 | 沥青烟 | 0.32 mg/m3 | 0.031 t/a | 0.0064 mg/m3 | 0.00059 t/a |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | 0.0078 mg/m3 | 0.00075 t/a | 0.000156 mg/m3 | 0.000014 t/a |
|  |  | 无组织 | 沥青烟 | 0.00155t/a | 0.00155t/a |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | 0.0000375t/a | 0.0000375t/a |
|  | 堆存 | 原料库（无组织） | 0.41t/a | 0.082t/a |
|  | 运输道路 | 无组织扬尘 | 0.41t/a | 0.205 t/a |
| 水 污 染 物 | 车辆冲洗 | 冲洗废水 | 15 m3/a | 0 |
|  | 道路路降尘 | 降尘用水 | 225 m3/a | 0 |
|  | 绿化 | 绿化用水 | 900 m3/a | 0 |
|  | 职工生活 | 废水 | 0.8m3/d，240m3/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 53.46t/a | 0 |
|  | 分级振动筛 | 废石料 | 40t/a | 0 |
|  | 导热油炉 | 废导热油 | 1t/a | 0 |
|  | 输送机、搅拌机等 | 废润滑油 | 0.05t/a | 0 |
|  | 二次燃烧助燃器 | 废煅后石油焦 | 0.12t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声设备有输送机、滚筒式干燥机、提升机、振动筛、搅拌器和袋式除尘器等生产设备和除尘设备，噪声源强为75～95dB（A），噪声源多为固定声源。高噪声设备置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振等措施，可以实现达标排放。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 建设项目对生态环境的影响主要在施工期，影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。根据现场踏勘，厂区绿化不完善，道路未完全硬化，厂区部分土地裸露，企业应尽早采取绿化、硬化等措施，进一步改善厂区生态环境，降低水土流失。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 技改工程主要为设备安装、地面硬化等。 1、废气 （1）扬尘的来源 本工程施工期扬尘的来源主要有以下几个方面： ①项目施工场地的地面平整中，将应用挖土机和推土机进行堆填，在土的搬运、倾倒过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入环境空气中。 ②施工期运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生。 ③ 原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。 （2）扬尘产生量 扬尘产生量的影响因素主要有： ①土壤或建筑材料的含水量，含水量高的材料不易飞扬； ②土坡或建筑材料的粒径大小，颗粒大的物料不易飞扬，土坡粉尘的粒径分布大概是粒径大于0.l mm的占76%左右，粒径在0.05-0.10mm的占15%左右，粒径在0.03-0.05mm的占5%左右，粒径小于0.03mm的占4%左右，在没有风力的作用下，粒径小于0.015mm的颗粒能够飞扬，当风速为3-5m/s时，粒径为0.015-0.030mm的颗粒也会被风吹扬； ③气候条件，风速大，湿度小易产生扬尘，当风速大于3m/s时会有风扬尘产生。 ④运输车辆和施工机械的运行速度对扬尘的产生量也很明显，速度高，起尘最大。 表40 施工工地扬尘基本排放系数 工地类型 基本排放量排放系数 B（吨/万平方米·月） 建筑工地 4.8 市政工地 6.60 拆迁工地 24.2 本项目硬化地面面积约3000m2，施工期2个月，则本项目扬尘产生量约为2.88t。 （3）扬尘治理措施 为减轻施工扬尘的影响，进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，同时根据《河南省蓝天工程行动计划》、《焦作市2016年度蓝天工程实施方案》及《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2019〕76号）中对建筑施工扬尘治理的要求，建设单位应在施工期间采取洒水、围挡、遮盖、工地道路硬化等防尘措施，确保施工场地内外环境整洁，减少扬尘污染。具体措施如下： （1）建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，作为不可竞争性费用专项列支，并及时支付。 （2）施工现场不得有间断、敞开，底边封闭严密，不得有泥浆外漏；围挡上部应设置喷淋装置，保证围挡喷淋全覆盖，每组间隔不宜大于4m；土方和散碎物料全部覆盖、出场车辆全部冲洗干净、主要厂区及道路全部硬化、土木工程全部湿法作业。 （3）对作业面和临时土堆应适当洒水，使其保持一定的湿度，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。 （4）施工现场严禁露天存放砂、石、石灰、粉煤灰等易扬尘材料，应存放在库房内或严密遮盖，防止扬尘的扩散，砂、石等散体材料应集中堆放且覆盖；场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷或抛洒；其他细颗粒建筑材料应封闭存放；禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆。 （5）渣土及粉状物料运输车必须为自动密闭车辆，统一安装卫星定位装置并与公安交管部门联网，实现动态跟踪监管。 （6）工地车辆出入口应设置车辆自动冲洗装置。特殊情况下，可采用移动式冲洗设备。车辆冲洗应有专人负责，确保车辆外部、底盘、轮胎处不得沾有污物和泥土，施工场所车辆出口30m以内路面上不应有明显的印泥，以及砾石、灰土等易扬尘材料，严禁车辆带泥上路。 （7）在扬尘防治区域出入口醒目位置设置公示牌，明确扬尘防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门及举报电话等信息。 （8）扬尘防治设置严禁随意拆除、移动、损坏、其功能受损时应及时恢复。 （9）施工场地要做到“六个100%”，即施工现场100%标准化围蔽、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸土100%覆盖或绿化。 项目在采取以上措施后，扬尘量将减少99%，扬尘排放量为0.0075t。对环境的影响很小。 2、废水 项目施工期施工人员拟定为10人，绝大多数为当地工人，不安排集中住宿。用水定额以每天50L/人计算，施工期为2个月，则项目施工人员生活用水为0.5t/d（30t）。排水系数取0.8，则项目施工人员生活污水产生量为0.4t/d（24t），排入现有工程化粪池处理后肥田，不外排。 项目施工废水主要为施工机械设备、运输车辆的冲洗废水，产生量约为0.15t/d（9t）。主要污染因子为SS，施工污水中SS浓度可达1000mg/L以上。 环评要求在施工场地设沉砂池(1座，60m3)，对清洗废水进行沉砂处理后，作为洒水降尘使用，不外排。 项目施工期间产生的废水在经过以上措施处理后，对周边地表水环境影响较小。 3、固废 施工期固废来源为建造过程中产生的建筑垃圾及施工人员日常生活产生的生活垃圾。经类比同类工程项目，建筑垃圾产生量按1kg/m2建筑面积计算，该项目总建筑面积为3000m2，预计产生建筑垃圾约为1t，建筑垃圾不能利用的应统一运往城建部门指定地点进行处置；生活垃圾主要成分为员工餐脚垃圾、废纸、塑料等，按每人每天0.5kg计，施工人员约10人，产生生活垃圾量为0.005t/d，则施工期间生活垃圾总量为0.3t，生活垃圾禁止乱堆乱放，集中收集后由环卫部门定期清运。 4、噪声 施工现场的噪声主要为施工机械设备噪声，物料装缷、碰撞噪声及施工人员的活动噪声。 由于建筑施工是露天作业，结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出如下治理措施和建议： （1）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间表，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声障减少噪声污染。 （2）对主要发声设备应采用隔声、减振等措施或用低噪声设备进行代替。 （3）夜间十时到次日六时之间禁止施工。 综上所述，项目施工期污染物经采取评价要求的相应防治措施后，不会对周围环境造成大的影响。

营运期环境影响分析： 技改项目营运期项目对环境的影响主要表现在废气、废水、固废和噪声等方面。 1.大气环境影响分析 本项目营运后厂区废气分为有组织废气、无组织废气。 1.1有组织废气： 有组织废气主要包括导热油炉燃料废气，热风炉燃料废气，搅拌站工艺设备粉尘，搅拌器和成品出料口沥青烟气。 （1）导热油炉燃料废气 项目建成后导热油炉以天然气为燃料，年用量为36万m3/a。天然气为清洁能源，该环节废气产生量较小，采用低氮燃烧器，各污染物排放情况为： NOx的排放浓28mg/m3，SO2的排放浓度为7.89mg/m3，烟尘的排放浓度为3.86mg/m3，均能满足《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2019〕76号）中锅炉排放要求 （颗粒物：5mg/m3，SO2：10mg/m3，NOx： 50mg/m3），因此，该环节废气直接通过不低于17m高排气筒排放，对周围环境影响不大。 （2）热风炉燃料废气 项目建设完成后热风炉以天然气为燃料，采用低氮燃烧器，燃烧后的主要污染物为烟尘、SO2、NOx等，热风炉废气直接进入滚筒式干燥机对砂石料进行烘干，然后与干燥粉尘一起进入袋式除尘器，即烟尘进入布袋除尘器经处理后达标排放，SO2、NOX直接排放，各污染物的排放情况：颗粒物3.88 mg/m3，NOx 28mg/m3，SO2 8.0mg/m3，大气污染物的产生量较少，均满足《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2019〕76号）中水泥行业要求（颗粒物：10mg/m3）和工业炉窑排放要求（SO2：200mg/m3，NOx： 300mg/m3），经不低于20m高气筒高空排放，不会对外环境造成大的影响。 （3）搅拌站工艺设备废气 搅拌站工艺设备废气主要污染物为粉尘，主要产生设备为皮带输送机、滚筒式干燥机、骨料提升机、分级振动筛，废气经收集后与热风炉公用一套除尘设备。由工程分析可知，项目建成后粉尘产生量为54t/a，产生浓度为3000mg/m3，经风量为15000m3/h，除尘效率99.8%的袋式除尘器处理后，粉尘排放量为0.108t/a，排放速率为0.09kg/h，排放浓度为6mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物20m排气筒排放速率为5.9kg/h），可以实现达标排放，经20m高排气筒排放（同热风炉废气共用一套处理装置），对周围环境影响不大。 （4）沥青烟气 本项目营运后沥青烟气主要来源于热料搅拌器和成品出料口。评价要求建设单位对成品出料口处进行半密闭，并设置集气罩；并在搅拌器排气口设置集气罩，将生产过程中产生的沥青烟气收集后引入热风炉燃烧处理，去除率为98%，风机风量为80000m3/h，最终经20m高排气筒高空排放。 沥青烟气经处理沥青烟的排放量为0.00062t/a，排放浓度为0.0064mg/m3，排放速率为4.92×10-4kg/h；苯并[a]芘的排放量为0.000015t/a（15g/a），排放浓度为0.000156mg/m3，排放速率为1.16×10-5kg/h；均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（苯并[a]芘排放浓度0.0003mg/m3，排放速率为0.085×10-3kg/h；沥青烟：排放浓度75mg/m3，排放速率为0.30kg/h），通过20m高排气筒排放，对周围环境影响不大。 （5）沥青烟气处置措施可行性分析 沥青废气组分极为复杂，既有沥青挥发组分凝结成的固体和液体微粒，又有蒸气状态的有机物，部分有机物是高分子聚合物，会对环境造成严重污染。烟气中含有多种有机物，包括碳环烃、环烃衍生物及其它化合物，有不少对人身健康有危害作用，沥青烟含有苯并芘、苯并蒽、咔唑等多种多环芳烃类物质，且大多是致癌和强致癌物质，粒径多在0．1～1．0μm之间（其净化治理就是尽可能多地捕捉这些微小的颗粒），最小的仅0．01μm，最大的约为10．0μm，尤其是以3，4-苯并芘为代表的多种致癌物质。其危害人体健康的主要途径是附着在8 um以下的飘尘上，通过呼吸道被吸人体内。因此，对沥青废气进行净化治理，使排放满足大气环境标准，是非常必要的。 本项目沥青废气采用的治理措施为二次燃烧处理。沥青烟气通过管道首先进入二次燃烧助燃设备处理，二次燃烧助燃设备主要用于过滤一部分油、烟尘和部分有害气体（苯并[a]芘），便于燃烧，过滤介质为煅后石油焦。经初步过滤后的沥青废气作为热风炉燃烧空气送到烘干滚筒内燃烧处理。 在高温环境下，沥青烟中高分子物质被氧化燃烧，破坏3，4苯并芘等致癌物质分子结构，将其变成水、二氧化碳等低分子无害物质排出。参照《石油与天然气化工》2000年第4期中“沥青烟气燃烧处理技术”，当燃烧炉内的温度达到510℃时，燃烧烟气中的有机物含量已不能检出，且当天然气与沥青烟气流量比达到2.3：1以上，燃烧效果显著。后期热风炉运行时，需严格控制燃烧炉内温度在510℃左右，天然气与沥青烟气流量比在2.3：1以上。实际生产时，建议由专业厂家安装设备并调试，确保废气各污染因子达标排放。 类比《龙游诚业沥青混凝土制品有限公司年产50万吨沥青砼拌和生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》（沥青烟气处理工艺与本项目相同）2018年1月2日~2018年1月2日3日的监测数据可知，沥青烟气经过滤燃烧处理后，布袋除尘器出口沥青烟和苯并[a]芘的排放浓度分别为1.67~2.48mg/m3、0.000013~0.000017mg/m3，排放速率分别为0.13~0.16kg/h、8.53×10-7~9.95×10-7kg/h，均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值（沥青烟排放限值：75mg/m3、0.30kg/h；苯并[a]芘排放限值：0.30×10-3mg/m3、0.085×10-3kg/h）。 综上所述，沥青烟气处置措施可行。 （6）骨料、石灰石粉装卸粉尘 本项目骨料采用运输汽车运输至原料库中，在卸料过程由于落差原因会有少量粉尘产生。同时，骨料由输送皮带和提升机输送至搅拌机，上料过程由于落差原因会有粉尘产生。 本项目原料仓库采用密闭库，仓库进出口采用挡帘进行阻挡。工程采用全封闭的输送皮带和提升机等全封闭的转运方式，并配备2台移动喷雾设施，可减少80%的装卸扬尘起尘量，可有效减少无组织排放。 在石灰石粉料的灌装过程中，罐装车将粉料通过气力输送至罐仓中，此时粉料会随罐里的空气从罐顶部的排气孔排出。技改共设1座石灰石粉罐，石灰石灰采用60t散装粉料车运至厂内，并用粉料车自带的空压机将矿灰压送至罐内，每车卸料时间60分钟。根据生产规模，年卸矿粉6000t。则年累计矿粉入罐时间为100小时。 经计算，本项目石灰石粉罐呼吸孔处粉尘产生速率为3kg/h，产生浓度3000mg/m3，粉尘产生总量为1.9t/a。将呼吸粉尘引至烘干系统中，共经一套袋式除尘器处理，配备风量为1000m3/h，处理效率为99.8%，经处理后粉尘排放速率为0.006kg/h，排放浓度为6mg/m3。粉尘排放量为0.0006t/a。 1.2无组织废气 营运后无组织废气主要为沥青储罐大小呼吸废气、原料堆放装卸粉尘、道路运输扬尘和无组织沥青烟气。 （1）沥青储罐大小呼吸废气 储罐大小呼吸废气排放不仅污染环境，同时也造成极大的资源浪费，环评建议企业应规范操作，科技管理，降低储罐内沥青的储存温度，减少沥青向气态转化，进而减小由原料小呼吸而造成的废气排放量，设冷凝器处理后回到沥青储罐。 （2）道路运输扬尘 采取措施后，车辆运输产生的无组织粉尘产生量为0.205 t/a，本评价要求对原料运输车辆加盖篷布，对进出车辆轮胎冲洗，并对厂区路面进行平整硬化，派专门人员定时清扫路面并及时洒水，以减少道路表面粉尘量，降低道路运输扬尘产生量。 （3）原料堆放装卸粉尘 本项目建成后，物料堆存全部在封闭的料仓内进行，不露天堆放，同时为降低露天作业产生的废气对外环境的影响，要求不得大量储存，储存周期不大于10天。仓库进出口采用挡帘进行阻挡。工程采用全封闭的输送皮带和提升机等全封闭的转运方式，并配备2台移动喷雾设施，原料堆放装卸粉尘排放量为0.082t/a。 （4）无组织沥青烟气 无组织沥青烟气主要污染因子为苯并[a]芘，排放量为0.0000375t/a。 1.3大气环境影响预测 （1）预测因子 根据建设项目废气排放特点，选择环境空气预测因子烟尘、SO2、NOx和苯并[a]芘作为预测评价因子。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析的结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算烟尘、SO2、NOx和苯并[a]芘的最大地面浓度和占标率。 （3）评价等级判别 评价顶级按下表的分级判据进行划分。 表41 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% （4）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表： 表42 污染物评价标准一览表 评价因子 功能区 标准限值(μg/m3) 标准来源 PM10 二类区 1小时平均 450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准规定，苯并[a]芘、TSP、PM10小时平均浓度标准按日均浓度限值3倍执行 TSP 二类区 1小时平均 900 SO2 二类区 1小时平均 500 NOx 二类区 1小时平均 250 苯并[a]芘 二类区 1小时平均 0.0075 （5）大气污染源参数 主要废气污染源排放参数见表43~44。 表43 主要废气污染源参数一览表（点源） 位置 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度（m) 排气筒出口内径（m) 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数 排放工况 排放速率（kg/h） X Y 颗粒物 SO2 NOx 苯并[a]芘 1#排气筒 112.77723 35.17028 144 15 0.3 25.12 200 / 正常工 况 0.0378 0.03 0.1033 - 2#排气筒 112.77688 35.17039 144 20 0.5 22.77 200 1200 0.1176 0.045 0.155 0.0000116 表44 面源预测参数调查清单 名称 坐标 面源海拔高度/m 面源长度（m) 面源宽度（m) 与正北向夹角/︒ 面源有效排放高度/m 年排放小时数 排放工况 排放速率（kg/h） X Y 沥青搅拌站 112.77700 35.17037 144 20 10 90 14 1200 正常工况 颗粒物 0.009 苯并[a]芘 0.000000052 考虑沥青搅拌楼高度约为14m，根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)：排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上；《锅炉大气污染物排放标准》（GB-13271-2014）：排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑3m以上，故导热油炉排气筒设为17m高，热风炉气筒设为20m高。 6）估算模型参数 表45 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） / 最高环境温度 43.3℃ 最低环境温度 -16.9℃ 土地利用类型 农用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率（m） - 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/° / （7）评价工作等级确定 污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表46~47。 表46 点源预测结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准 （µg/m3） Cmax （µg/m3） Pmax （%） D10% 最远距离D（m） 1#排气筒 PM10 450 0.561 0.12 - 117 SO2 500 0.445 0.09 - NOx 250 1.532 0.61 - 2#排气筒 PM10 450 0. 76153 0.17 - 144 SO2 500 0.291 0.06 - NOx 200 1.004 0.40 - 苯并[a]芘 0.0075 0.000081 1.08 - 表47 面源预测结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准 （µg/m3） Cmax （µg/m3） Pmax （%） D10% 最远距离D（m） 沥青搅拌站 TSP 900 7.5614 0.84 - 14 苯并[a]芘 0.0075 0.000078 1.04 - 15 由表46~47可知，导热油炉废气出口、布袋除尘器出口、矿粉储罐除尘器出口各污染物排放浓度均较低。沥青搅拌站无组织废气最大落地浓度及占标率均较小，对周围环境影响不大。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据。确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为边长5km的矩形区域。无需进行下一步预测。 （8）大气环境防护距离 《根据环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，参数取值及计算结果见表48。 表48 大气环境防护距离参数 序号 无组织排放源 污染因子 排放量（kg/h） 源强参数（m） 大气环境防护距离（m) 1 沥青搅拌站 颗粒物 0.009 长：20，宽：10 有效源高14 无超标点 苯并[a]芘 0.000000052 依据《导则》推荐的大气防护距离计算程序计算本项目大气防护距离无超标点，无需设置大气防护距离。 （9）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则与方法》（GB/T13201-91）标准，卫生防护距离的计算方法为： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到控制水平，kg/h。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，按规范要求选取；计算参数 A、B、C、D根据 GB/T13201-91选取。 根据上述公式，卫生防护距离计算结果见下表。 表49 卫生防护距离计算结果 无组织排放有害气体 无组织排放源排放量（kg/h） 计算系数 卫生防护距离 A B C D 计算值 确定值 颗粒物 0.009 470 0.021 1.85 0.84 1.303 100m 苯并[a]芘 0.000000052 470 0.021 1.85 0.84 0.786 根据环境防护距离级差规定：计算所得卫生防护距离<100m时，级差为50m。但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的环境防护距离级别应提高一级。因此，取Qc/Cm最大值并按级差的规定，本工程卫生防护距离确定为100m。 根据调查，在该卫生防护距离内无敏感点，本次评价要求在卫生防护距离范围内不得新建学校、医院、居民点等敏感点。 本项目卫生防护距离包络图见附图3。 1.3大气污染物排放量核算 项目大气污染物排放量核算见表50。 表50 大气污染物排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量 （t/a） 有组织排放 1 1#排气筒 颗粒物 3.86 0.0378 0.0173 SO2 7.86 0.03 0.036 NOx 28 0.1033 0.124 2 2#排气筒 颗粒物 6 0.1176 0.1345 SO2 8 0.045 0.054 NOx 28 0.155 0.186 沥青烟 0.0064 0.000492 0.00059 苯并[a]芘 0.000156 0.0000116 0.000014 合计 颗粒物 - - 0.1518 SO2 - - 0.09 NOx - - 0.31 沥青烟 - - 0.00059 苯并[a]芘 - - 0.000014 无组织排放 1 沥青搅拌站 颗粒物 - - 0.082 沥青烟 - - 0.00155 苯并[a]芘 - - 0.0000375 综上所述，项目运营期产生的大气污染物通过本环评提出的相应措施后能够得到有效的处理，对周围环境影响不大。 2、废水 本项目生产过程无用水环节，无生产废水产生与排放。 （1）道路降尘用水 项目营运后，为减小道路扬尘，厂区道路要经常清扫，并及时洒水。 厂区道路降尘随地表蒸发，无废水产生与排放，对周围环境影响较小。 （2）车辆清洗水 车辆清洗过程中除车轮带走的少量水分外，其余部分进入经沉淀池沉淀处理后循环使用，无废水外排，对周围环境影响不大。 （3）生活污水 本项目废水排放量为240m3/a，生活污水中主要污染因子为COD、SS、NH3-N，产生浓度分别为300 mg/L、200 mg/L、25 mg/L。生活污水经化粪池处理后定期用于周边农田施肥，不外排。 农田施肥完全消纳的可行性分析： 根据农业部关于秋冬季主要作物科学施肥指导意见，对于北方旱作农田施肥方法为：氮肥（N）12~14公斤/亩，磷肥（P2O5）6~8公斤/亩。有机肥与无机肥比例以3:7最宜，经计算，全部消纳项目废水需要种植地的面积约为1.2亩，根据实地勘察，项目周围实际种植面积远远大于1.2亩，且企业与周边村庄签订了2亩的用肥协议（见附件7），大于项目废水消纳所需的用地面积，只要强化管理，合理施肥，不会造成土壤板结，项目废水处置措施有土地保障，技术可行。 本项目位于沁北园区，项目所处位置管网不完善，无法连接污水管网，待污水管网完善后，生活污水进入葛洲坝水务（沁阳）有限公司处理。 生活污水主要污染物及浓度为COD300mg/L、BOD5160mg/L、氨氮25mg/L、SS 200mg/L，化粪池处理效率COD20%，BOD520%，氨氮3%，SS30%。该项目生活污水中污染物产生及排放情况见表51。 表51 生活污水污染物产生及排放情况 单位：t/a 污染物种类 产生浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 排放浓度 (mg/L) 允许排放浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 处理效率 (%) COD 300 0.072 240 300 0.0576 20 BOD5 160 0.0384 128 200 0.03072 20 氨氮 25 0.006 24.25 30 0.00582 3 SS 200 0.048 140 220 0.0336 30 经处理后，生活污水各污染因子的排放浓度均满足葛洲坝水务（沁阳）有限公司进水水质要求。葛洲坝水务（沁阳）有限公司目前污水处理能力为3万吨/天，本项目外排水量占该污水处理厂现有负荷的0.003%，因此，本项目废水的进入不会给该污水处理厂造成大的冲击。 （4）初期雨水 本项目初期雨水容积为60m3，可容纳当地最大暴雨强度15分钟的初期雨水量，不会对周围农田及地表水环境造成污染。为保证初期雨水收集完全，生产区四周需设置导流渠，雨水经导流渠收集后进入雨水收集池。雨水经沉淀之后，可用于厂区道路喷淋降尘用水，综合利用，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 技改项目产生噪声主要为搅拌机、给料机、振动筛等设备运行时产生的噪声，其声源噪声声压级在70-95dB(A)之间。评价要求采取加装减震基础、隔声降噪措施。经采取上述防噪措施后，噪声源强可控制在55~70dB（A）。工程主要噪声源强及预测情况见表52。 表52 主要设备噪声产生情况及处理措施 单位：dB(A) 序号 噪声源 噪声值 降噪措施 治理后声级 状态 1 皮带给料机 85 基础减振、隔声 65 连续 2 喷洒泵 80 基础减振、隔声 60 连续 3 空压机 95 基础减振、隔声 70 连续 4 皮带输送机 75 基础减振、隔声 55 连续 5 滚筒式干燥机 90 基础减振、隔声 65 连续 6 振动筛 85 基础减振、隔声 60 连续 7 搅拌器 90 基础减振、隔声 65 连续 8 袋式除尘器 90 基础减振、隔声 70 连续 本次评价分别将对采取降噪措施后的生产设备噪声向厂界四周及周边敏感点做衰减计算，然后与周边敏感点的噪声值做叠加计算，得出在敏感点处噪声的预测值。预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式。 (1)预测模式 各种设备噪声，通过所在车间的屏蔽效应和声源至受声点的距离衰减，以及空气吸收、地面吸收等之后达到受声点，根据不同情况选择下列不同预测模式，预测本项目各种噪声源对环境的噪声影响。 ①噪声叠加模式： 式中：L——预测点噪声叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的声压级，dB(A)； n——声源数量。 ②点源衰减模式： Lr=L0－20lg(r/r0)- L 式中：Lr——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r——关心点距离噪声源距离，m； r0——声级为L0点距声源距离，m； L——各种因素引起的衰减量。 (2)预测结果 本次预测，声能传播衰减因素只考虑屏蔽衰减、距离衰减，空气吸收、地面效应、温度梯度等其它衰减因素均作为预侧计算的安全系数。 噪声预测结果见下表。 表53 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位 背景值 贡献值 噪声预测值 标准值 达标情况 昼间 厂东界 56.3 50 57.2 70 达标 厂南界 55.6 52.5 57.3 厂西界 55.7 43 55.9 厂北界 56.1 39.4 56.2 宋寨村 51.1 35.2 51.2 55 达标 紫陵村 51.9 29.8 51.9 由上表可知，经减振、厂房隔声及距离衰减等措施治理后，项目各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求；周边最近的环境敏感点宋寨村、紫陵村噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准要求。 综上所述，在切实落实工程设计及评价提出的污染防治措施后，项目在营运期间对周围环境的影响可以接受。 4、固废环境影响分析 技改工程固体废物产生及处置情况详见表54。 表54 本项目固体废物处理处置情况 序号 污染物名称 数量 性质 处置方式 1 除尘灰 53.46t/a 第I类一般固体废物 回用生产 2 不合格石料 40 t/a 回用二灰生产线 3 生活垃圾 0.75t/a 生活垃圾 垃圾填埋场 4 废煅后石油焦 0.12t/a 危险废物 回用生产 5 废导热油 1t/a 有资质的单位处理 6 废润滑油 0.05t/a 现有工程沥青烟处理设施更换的吸附材料属于危险废物，本次环评建议设危废间暂存，定期交由有资质的单位处理。 对于危险废物储存环节环境影响分析：对于项目产生的危险废物，根据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）以及其附录B中表1“危险废物种类和一般容器的化学相容性分析”中的资料，评价要求本项目各类危险废物的暂存容器确定为：废弃的吸附材料、含矿物油废物（桶装液体），规范堆存于危废间内，定期送往有资质单位进行安全处置。项目危废间设置于厂区东侧，面积约为10m2。 对于危废贮存场所污染防治措施分析：《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号）的规定，危废间做防风、防雨、防晒、防渗漏处理，危废间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物性质相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用于堆放危险废物盛装的容器地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；堆放库基础必须防渗，防渗层采用2mm厚度高密度乙烯铺设，渗透系数应＜10-10cm/s，并设立明显的危险废标识牌，张贴危废管理制度，转移时必须执行五联单制度。 项目危废存场所基本情况详见表55。 表55 危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废间 废导热油 HW10 多氯（溴）联苯类废物 900-010-10 厂区东侧 10m2 桶装 3t 3年 废煅后石油焦 HW49其他废物 900-041-49 袋装 0.12t 1年 废润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 桶装 0.05t 1年 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号），危险废物的收集、贮存和运输等管理措施如下： （1）危废的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和共聚、转移和交接、安全保障和应急防护等。 （2）企业应向沁阳市环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况等事项，于每年1月15日前将本年度危险废物申报登记材料报送沁阳市环境保护局。 （3）企业必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向环境保护主管部门备案。危险废物管理计划的期限一般为一年，鼓励制定中长期的危险废物管理计划，但一般不超过5年。 （4）危险废物应由具有危险废物经营许可证并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移除地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 （5）在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。①企业必须按照国家有关规定向当地环保主管部门申报登记；②企业、危废运输单位及危废处置单位必须如实填写危废联单，做好危废转移记录，记录上必须注明危废的名称、来源、数量、特定和包装容器的类型等内容。③运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解其性质、危险特征、包装容器的使用特性和发生意外的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。危险废物运输时必须配备押运人员，并按照行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通过的区域。 对本项目生产设备提出防渗措施：本项目设备安放位置参考上文危废间建设要求进行防渗漏处理。 综上所述，工程固体废物经采取评价要求的污染防治措施治理后，均可以得到综合利用或安全处置，对环境影响较小。 5、本项目排放汇总 本次技改项目排放汇总情况见表56。 表56 本次技改项目污染物排放量汇总表 单位t/a 种类 污染物名称 产生量 消减量 排放量 废气 有组织 颗粒物 54.516 54.3642 0.1518 SO2 0.09 0 0.09 NOx 0.567 0.257 0.31 沥青烟 0.02945 0.02886 0.00059 苯并[a]芘 0.0007125 0.0006985 0.000014 无组织 颗粒物 0.082 0 0.082 沥青烟 0.00155 0 0.00155 苯并[a]芘 0.0000375 0 0.0000375 废水 废水量 300 60 240 COD 0.072 0.0144 0.0576 SS 0.042 0.0084 0.0336 NH3-N 0.007275 0.001455 0.00582 固废 除尘灰 53.46 53.46 0 不合格石料 40 40 0 废煅后石油焦 0.12 0.12 0 废导热油 1 1 0 废润滑油 0.05 0.05 0 生活垃圾 0.75 0.75 0 6、技改后全厂污染物排放汇总 技改后全厂污染物排放汇总情况见表57。

表57 技改后全厂污染物排放量统计 单位t/a 类别 污染物 现有工程产生量 现有工程排放量 技改部分产生量 技改部分排放量 “以新代老”消减量 技改完成后总排放量 增减量变化 废气 有组织 颗粒物 15.899 1.353 54.516 0.1518 1.269 0.2358 -1.1172 SO2 3.25 3.25 0.09 0.09 3.25 0.09 -3.16 NOX 2.99 2.99 0.567 0.31 2.99 0.31 -2.68 沥青烟 0.12 0.037 0.02945 0.00059 0.037 0.00059 -0.03641 苯并[a]芘 0.0005 0.00015 0.000713 0.000014 0.00015 0.000014 -0.000136 无组织 颗粒物 0.18 0.18 0.082 0.082 0.1706667 0.0913 -0.0886667 沥青烟 0.013 0.013 0.00155 0.00155 0.013 0.00155 -0.01145 苯并[a]芘 0.000056 0.000056 0.0000375 0.0000375 0.000056 0.0000375 -0.0000185 废水 水量 240 0 0 0 0 0 0 COD 0.0576 0 0 0 0 0 0 SS 0.0336 0 0 0 0 0 0 NH3-N 0.00582 0 0 0 0 0 0 固废 除尘灰 19.6 0 53.46 0 0 0 0 不合格石料 20 0 40 0 0 0 0 滴漏沥青 10 0 0 0 0 0 0 废导热油 1 0 1 0 0 0 0 废润滑油 0.05 0 0.05 0 0 0 0 废煅后石油焦 0 0 0.12 0 0 0 0 生活垃圾 0.75 0 0 0 0 0 0

7、污染物总量控制指标 本项目营运后，生产过程无用水环节，无生产废水产生与排放；项目生活污水产生量较小，经化粪池处理后全部用于周边农田施肥，综合利用，不外排；后期待污水管网完善后，进入葛洲坝水务（沁阳）有限公司处理。 技改后全厂总量控制指标详见下表： 表58 技改后总量控制指标 单位：t/a 类别 污染物 现有排放量 “以新代老”消减量 本次技改排放量 总排放量 废气 SO2 3.25 3.25 0.09 0.09 NOX 2.99 2.99 0.31 0.31 颗粒物 1.353 1.269 0.1518 0.2358 沥青烟 0.037 0.037 0.00059 0.00059 苯并[a]芘 0.00015 0.00015 0.000014 0.000014 废水 COD 0.0576 0 0 0.0576 NH3-N 0.00582 0 0 0.00582 8、总量替代建议 根据《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》本项目涉及有机废气，应实行区域内有机废气排放量等量或倍量消减替代；从源头加强控制，使用低（无）有机废气含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 评价要求本项目对产生的有机废气采用二次燃烧法治理，治理效率在75%以上；结合表58可知，本项目技改后有机废气排放量较技改前有所减少，故无需再从再其他项目进行调剂。 9、环境风险分析 风险调查 本项目使用的原辅材料中润滑油、液压油属于风险物质。具有可燃性。 （2）风险潜势判定 企业厂区储存原辅材料环境风险物质数量与临界量比值Q见情况见下表。 表59 环境风险物质数量与临界量比值情况一览表 环境风险物质名称 最大存在量（t） 临界量 （t） 是否超临界量 最大存在总量与临界量的比值（Q） 油类物质（润滑油、导热油、沥青） 251.5 2500 否 0.1 管道天然气（甲烷） - 10 否 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ，项目环境风险评价等级为“简单分析”。 （3）环境风险分析 项目主要危险源表现在油类物质（润滑油、液压油）发生着火：当油类物质发生着火会放出一定的热量，根据《危险评价方法及其应用》（吴宗之、高进东、魏利军编著）点源模型分析可知，火焰辐射出的能量为燃烧热的一部分，热辐射强度与燃烧速率成正比，与接收距离的平方反比。当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，更强烈的热辐射可能烧毁设备甚至造成人员伤亡等。火灾除以直接产生的热量破坏形式外还会产生次生危害，产生有害气体CO、烟尘。 （4）风险管理及防范措施 ①建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规章； ②加强对工人的安全生产和环境保护教育，对国家规定的特种作业人员，必须进行安全技术培训，经考核合格后，持证上岗。严格按规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。 ③要配备齐全的消防及防毒器材，包括干粉灭火器、砂袋等应急物质。考虑沥青着火后不易用水灭火，不修建消防水池。建立一支训练有素的“兼职”的消防队伍，使职工对危险化学品的性质和泄漏应急措施有基本了解。 ④防止跑冒滴漏，减少有毒有害物料的逸出。生产设备和储存容器尽可能密闭操作。对有压力的设备，在操作过程中要防止压力容器压力过高引起设备爆炸。在沥青储罐四周建设围堰，围堰兼顾事故池功能，容积不小于沥青罐最大储量（即272.5m3），并对地面采取防渗措施，避免泄漏的柴油、沥青外溢污染土壤、当地水体。 ⑤企业领导要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，使生产操作人员熟记各种工艺控制参数及发生事故时应急处理措施。 （5）环境风险应急预案 建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。应急预案及应急救援队伍的主要内容分别见表60和表61。 表60 环境风险突发性事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 总则 预防事故的发生，控制事故隐患，做好各项准备工作 2 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 3 应急计划区 危险目标：储罐区、环境保护目标 4 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织人员 5 预案分组响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 6 应急救援保障 应急设施、设备与器材等 7 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警、通讯、通知方式和交通管制 8 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策 9 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 10 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离计划 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康 11 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序、事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复 12 应急培训计划 应急计划制订后平时安排人员培训与演练 13 公众教育和信息 对工厂邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息 表61 应急救援队伍的主要组成与职责 组成 主要职责 厂长 负责对事故的处理指挥，应按其分工、组织和指挥断气、断电、灭火和报警，待事故得以控制后隔离和保护现场 操作工、维修工 负责切断泄漏源，根据管道流程负责关闭总进液阀 电工 负责切断电源，含动力电及照明电，爆炸或泄漏事故，应迅速果断 生产人员 当发生泄露燃烧事故时，应迅速使用灭火器具进行灭火，如火苗难以扑灭，立即进行电话报警；当发生爆炸或泄漏事故时，负责隔离现场及警卫，发生废气处理设施故障时立即停止生产 其余人员 参加灭火或警卫和确保环境风险事故应急处置设备（装置）及时到位 分析结论 通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，在采取评价要求的措施并加强管理的前提下，项目风险影响可以接受。 表62 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产20万吨沥青混凝土技术改造项目 建设地点 河南省 焦作市 沁阳市 紫陵镇宋寨村 地理坐标 经度 112.77085 纬度 35.171817 主要危险物质及分布 润滑油、导热油于仓库暂存、沥青于储罐暂存 环境影响途径及危害后果 润滑油、导热油、沥青泄露燃烧后伴生的CO会在短时间内对大气环境产生一定的影响；燃烧爆炸产生的辐射、冲击波对周围人群人身安全产生危害 风险防范措施及危害后果 评价要求从风险源、环境影响途径、敏感目标等方面采取以下防范和应急措施，降低项目对环境的影响： ①建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规章。 ②加强对工人的安全生产和环境保护教育，对国家规定的特种作业人员，必须进行安全技术培训，经考核合格后，持证上岗。 ③要配备齐全的消防及防毒器材，包括干粉灭火器、砂袋等应急物质。 ④防止跑冒滴漏，减少有毒有害物料的逸出。生产设备和储存容器尽可能密闭操作。对有压力的设备，在操作过程中要防止压力容器压力过高引起设备爆炸。在沥青储罐四周建设围堰，围堰兼顾事故池功能，容积不小于沥青罐最大储量（即272.5m3），并对地面采取防渗措施，避免泄漏的柴油、沥青外溢污染土壤、当地水体。 ⑤企业领导要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，使生产操作人员熟记各种工艺控制参数及发生事故时应急处理措施。 填表说明 在采取评价要求的措施并加强管理的前提下，项目风险影响可以接受 10、营运期环境监测计划 本项目营运过程中，应对厂区及其周围环境（空气、噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 根据本项目实际情况，评价建议建设方委托有资质的第三方监测机构对项目营运期间的污染物排放情况进行定期监测，具体环境监测内容及计划见表63~65。 表63 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 1#排气筒（导热油炉） 废气量、排放浓度、排放速率 每季度一次，每次 2天 《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2019〕76号）中锅炉排放要求（基准氧含量3.5%的条件下，（颗粒物：5（其他炉窑）mg/m3；SO2：10 mg/m3；NOX：50 mg/m3）） 2#排气筒（热风炉） 废气量、排放浓度、排放速率 每季度一次，每次 2天 《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2019〕76号）中炉窑排放要求（颗粒物：30（其他炉窑）mg/m3；SO2：200 mg/m3；NOX：300 mg/m3） 3#排气筒（二灰生产线） 废气量、排放浓度、排放速率 每季度一次，每次 2天 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）颗粒物有组织排放10 mg/m3 表64 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 上风向1个，下风向3个 颗粒物排放浓度 每季度一次，每次 2天 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）颗粒物无组织排放0.5 mg/m3 苯并[a]芘排放浓度 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）苯并[a]芘无组织排放0.008μg/m3 表65 噪声、固废监控内容及频率 类别 污染源名称 污染因子 监测位置 监测项目 监测周期 噪声 生产设备及风机 等效声级（dB(A)） 在四个厂界外1m 处各布设 1个点 等效 A 声级 每季 1 次，每次 2 天，昼、夜各 1 次 固废 生产过程 - 定期核查，及时处理 11、环保投资及竣工验收一览表 项目总投资为500万元，经核算，环保投资为99.6万元，约占总投资的19.92%，环保投资及竣工验收见表66、67。 表66 环保投资一览表 单位：万元 序号 污染源 环保措施 数量 投资 1 废气 有组织 导热油炉废气 采用低氮燃烧措施，设置17m高排气筒 1套 0.5 热风炉废气 采用低氮燃烧措施 袋式除尘器+20m高排气筒 1套 55 搅拌站工艺设备废气、沥青 烟气、沥青储罐 集气罩/引风管收集送二次燃烧助燃设备处理 矿粉储罐呼吸废气 引风管 无组织 全封闭车间+自动感应门或自动升降帘 / 2 搅拌机全密闭 1 设备封闭外壳、物料输送管道不得有锈蚀、破损现象，接口处不得漏风跑冒粉尘 计入设备投资 工业吸尘器1个 0.5 2 废水 生活污水 化粪池3m3+暂存池30m3 1座 利用原有 车辆冲洗水 在厂区进场口设置3m3沉淀池用于车辆车轮的冲洗 1座 雨水 雨水收集池容积为60m3 1座 1.5 3 固废 生活垃圾 放置分类垃圾桶 若干 0.1 除尘固废 设置收集点暂存 1座 0.5 废导热油、废润滑油 危险废物暂存间10m2 1处 1 4 噪声 设备进行隔声、减振、风机加装消声装置等 / 5 5 以新带老措施 二灰生产线 水泥储罐呼吸废气、搅拌废气经原有除尘设备治理后，共经1个二级脉冲式袋式除尘器处理后经20m高排气筒排放，在二灰生产线安装颗粒物在线监测设备 1套 10 原年产10万吨沥青混凝土生产线 拆除 / 1 6 生态 加强绿化，植树种草 / 6 7 环境风险 沥青储罐四周做围堰，总容积量不小于272.5m3，并配备消防设施 1.5 8 其他 在厂区内主要生产设施及原辅料堆放处安装视频监控，且视频数据保存时间不得少于30天；除尘器下方卸料口封闭，加强对除尘器除尘性能的管护维修；建立各污染源档案和环保设施运行记录；在厂区南侧进行绿化；按照无组织点位扇形布设的要求在主导风下风向布设TSP或PM10、PM2.5自动监测设备，动态监控厂区无组织排放情况；在热风炉排气筒（2#排气筒）安装颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、NOX在线监测设备 14 合计 99.6 表67 环保验收一览表 污染源 验收内容 验收指标 废气 有组织 导热油炉废气 采用低氮燃烧措施，设置17m高排气筒 《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2019〕76号）锅炉排放要求（颗粒物：5mg/m3，SO2:10mg/m3，NOX：50mg/m3） 热风炉废气 采用低氮燃烧措施 袋式除尘器+20m高排气筒 《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2019〕76号）中水泥行业要求（颗粒物：10mg/m3）和工业炉窑排放要求（SO2：200mg/m3，NOx： 300mg/m3） 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物：20m高排气筒排放速率5.9kg/h 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准沥青烟:75mg/m3，苯并芘：0.30×10-3mg/m3 搅拌站工艺设备废气、沥青 集气罩/引风管收集送二次燃烧助燃设备处理 烟气、沥青储罐 矿粉储罐呼吸废气 引风管 无组织 全封闭车间+自动感应门或自动升降帘 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放颗粒物:0.5mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）苯并[a]芘厂界无组织排放监控浓度限值0.008μg/m3 搅拌机全密闭 设备封闭外壳、物料输送管道不得有锈蚀、破损现象，接口处不得漏风跑冒粉尘 工业吸尘器1个 废水 生活 化粪池3m3+暂存池30m3 综合利用，不外排 污水 车辆冲洗水 在厂区进场口设置3m3沉淀池用于车辆车轮的冲洗 综合利用，不外排 雨水 雨水收集池容积为60m3 综合利用，不外排 固废 生活垃圾 放置分类垃圾桶 处置率100%，送生活垃圾中转站 除尘固废 设置收集点暂存 综合利用，不外排 废导热油、废润滑油 危险废物暂存间10m2 由资质单位进行安全处置 噪声 设备进行隔声、减振、风机加装消声装置等 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求 以新带老措施 二灰生产线 水泥储罐呼吸废气、搅拌废气经原有除尘设备治理后，共经1个二级脉冲式袋式除尘器处理后经20m高排气筒排放，在二灰生产线安装颗粒物在线监测设备 《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2019〕76号）中水泥行业要求（颗粒物：10mg/m3） 原年产10万吨沥青混凝土生产线 拆除 / 生态 加强绿化，植树种草 在厂区南侧进行绿化 环境风险 沥青储罐四周做围堰，总容积量不小于272.5m3，并配备消防设施 其他 在厂区内主要生产设施及原辅料堆放处安装视频监控，且视频数据保存时间不得少于30天；除尘器下方卸料口封闭，加强对除尘器除尘性能的管护维修；建立各污染源档案和环保设施运行记录；在厂区南侧进行绿化；按照无组织点位扇形布设的要求在主导风下风向布设TSP或PM10、PM2.5自动监测设备，动态监控厂区无组织排放情况；在排气筒（2#排气筒）安装颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、NOX在线监测设备

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 导热油炉 | NOx、SO2、烟尘 | 采用低氮燃烧措施，经17m高排气直接排放 | 《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2019〕76号）锅炉排放要求（颗粒物：5mg/m3，SO2:10mg/m3，NOX：50mg/m3） |
|  | 热风炉 | NOx、SO2、颗粒物 | 采用低氮燃烧措施 | 袋式除尘器+20m高排气筒 | 《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2019〕76号）中水泥行业要求（颗粒物：10mg/m3）和工业炉窑排放要求（SO2：200mg/m3，NOx： 300mg/m3）， 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物：20m高排气筒排放速率5.9kg/h 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准沥青烟:75mg/m3，苯并芘：0.30×10-3mg/m3 |
|  | 搅拌站工艺设备废气、沥青烟气、沥青储罐 | 颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘 | 集气罩/引风管收集送二次燃烧助燃设备处理 |  |  |
|  | 矿粉储罐 | 颗粒物 | 引风管 |  |  |
|  | 无组织 | 颗粒物、苯并[a]芘 | 全封闭车间+自动感应门或自动升降帘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放颗粒物:0.5mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）苯并[a]芘厂界无组织排放监控浓度限值0.008μg/m3 |
|  |  |  | 搅拌机全密闭 |  |
|  |  |  | 设备封闭外壳、物料输送管道不得有锈蚀、破损现象，接口处不得漏风跑冒粉尘 |  |
|  |  |  | 工业吸尘器1个 |  |
| 水 污 染 物 | 车辆冲洗 | 冲洗废水 | 沉沉池处理后 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 经化粪池处理，暂存池储存后用于周边农田施肥，并做防渗处理 | 综合利用 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘固废 | 可作为路基材料使用 |  |
|  | 分级振动筛 | 废石料 | 外售用作铺路垫路基 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送当地垃圾中转站 | 合理处置 |
|  | 沥青烟处理设施 | 含矿物油废物 | 设置危险固废暂存间，委托资质单位安全处置 | 安全处置 |
|  | 吸附装置 | 废吸附材料 |  |  |
| 噪 声 | 项目运营期后主要噪声设备有冷骨配料、皮带输送机、滚筒式干燥机、骨料提升机、分级振动筛、搅拌器和袋式除尘器等，经隔声、减振、消声及距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，可以实现达标排放。 |
| 以新带老措施 | 二灰生产线：水泥储罐呼吸废气、搅拌废气经原有除尘设备治理后，共经1个二级脉冲式袋式除尘器处理后经20m高排气筒排放；原年产10万吨沥青混凝土生产线拆除；在二灰生产线安装颗粒物在线监测设备 |
| 环境风险 | 沥青储罐四周做围堰，总容积量不小于272.5m3，并配备消防设施 |
| 其他 | 在厂区内主要生产设施及原辅料堆放处安装视频监控，且视频数据保存时间不得少于30天；除尘器下方卸料口封闭，加强对除尘器除尘性能的管护维修；建立各污染源档案和环保设施运行记录，在厂区南侧进行绿化；按照无组织点位扇形布设的要求在主导风下风向布设TSP或PM10、PM2.5自动监测设备，动态监控厂区无组织排放情况；在热风炉排气筒（2#）安装颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、NOX在线监测设备 |
| 生态保护措施及预期效果 建设项目对生态环境的影响主要在施工期，影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。企业应尽早采取绿化、硬化等措施，改善厂区生态环境，降低水土流失。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于沁阳市紫陵镇宋寨村，项目西临小路，隔路向西为空地，北侧、东侧均为空地，南侧为废弃厂房，距离较近的敏感点为项目西130米的宋寨村、东南390米的紫陵村。本次技改后产能为年产20万吨沥青混凝土，原年产10万吨沥青混凝土需在本项建设的同时进行拆除，不再利用（现已拆除），并提升本项目废气环保处理设施。 2、项目符合产业政策 本项目产品及设备不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类、淘汰类和限制类，属于允许类项目，符合国家现行产业政策和地方相关政策，已取得焦作市沁阳市发展和改革委员会备案确认。 3、项目选址合理性 本项目位于沁阳市紫陵镇宋寨村，经对照分析可知项目选址符合《焦作市环境保护局关于进一步完善建设项目环境影响评价审批管理工作的意见》（焦环保〔2015〕23号）中农业主产区环境准入政策；符合紫陵镇的土地利用规划、产业规划；符合饮用水源保护规划，不在城市集中式生活饮用水源保护区内，不在南水北调二级保护区内，不在神农山风景名胜区保护区内，不在河南太行山猕猴自然保护区内。项目在生产过程中采取了有效的污染防治措施，生产过程中产生的污染物，经合理措施处理后均能达标排放或综合利用，对周围环境及敏感点影响较小，本项目周围无特殊生态敏感点及文物保护区，本项目选址合理。 4、污染防治措施可行性 （1）废水 本项目废水主要为生活废水。生活废水经化粪池处理后用于肥田，对周边地表水体无明显影响。无生产废水产生。 （2）废气 ① 有组织废气 导热油炉燃料废气：项目导热油炉采用天然气为燃料，采用低氮燃烧措施，其燃烧后NOx、SO2、烟尘的排放量及排放浓度均能满足《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2019〕76号）中锅炉排放标准限值，通过17m高排气筒排放，对周围环境空气影响不大。 热风炉废气：项目建成后热风炉采用天然气为燃料，采用低氮燃烧措施，其燃烧后NOx、SO2、烟尘的排放量及排放浓度均能满足《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2019〕76号）中炉窑标准限值，与生产过程中排放的搅拌站工艺粉尘一起经20m高排气筒排放，对周围环境空气影响不大。 沥青烟气：主要来源于热料搅拌缸和成品出料口，主要污染物为沥青烟和苯并[a]芘，经二次燃烧助燃设备处理后，作为热风炉燃烧空气送到烘干滚筒内燃烧处理，处理后沥青烟、苯并[a]芘的排放浓度、排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，通过20m高排气筒排放，对周围环境空气影响不大。 ② 无组织废气 沥青储罐大小呼吸废气：沥青储罐呼吸废气由冷凝器处理后回到罐区。 道路运输扬尘：运输车辆加盖篷布，对进出车辆轮胎冲洗，并对厂区路面进行平整硬化，派专门人员定时清扫路面并及时洒水，以减少道路表面粉尘量，降低道路运输扬尘产生量。 卫生防护距离：经核算，本项目卫生防护距离为100m，根据现场踏勘，在设定的卫生防护距离之内，无环境敏感点，项目建设满足卫生防护距离的要求。 （3）噪声 项目噪声主要是设备运转产生的机械噪声，采取消声减震基础、厂房隔音等措施进行噪声控制后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求，防治措施可行。 本项目噪声对周围环境影响较小。 （4）固废 项目运营过程中生活垃圾集中收集后定期送往垃圾中转站；生产过程中产生的一般工业固废在一般固废室暂存后外售或回用处理；生产过程中产生的危险废物收集后暂存于危废室，定期交由有资质单位处理，并保存转联单。经采取上述措施后，本项目固体废物对周围环境影响不大。 5、总量控制建议指标 技改工程完成后全厂控制指标为烟粉尘：0.2358t/a；SO2：0.09t/a；NOX：0.31t/a；沥青烟：0.00059t/a；苯并[a]芘：0.000014t/a；COD：0.0576 t/a；NH3-N：0.00582 t/a。 二、建议 （1）企业应针对本评价提出的各项污染治理措施认真加以落实，保证该工程产生的噪声、废水、固废等各种污染物能达标排放。亦应加强环境管理，定时检修设备，发现问题应立即抢修或进行相应的改造。 （2）本工程环保投资约为99.6万元，占工程总投资的19.92％，应在项目中认真落实，专款专用。 （3）提高环保意识，加强卫生防护，确保生产厂房的环境工艺条件和工人身体健康。污染防治措施建成后，应主动配合环保部门检查验收。 （4）加强工人消防、安全意识培养，严格落实相关消防、安全措施。 该项目的建设符合国家产业政策，选址合理，总图布置合理，污染防治措施可行。在落实评价提出的各项污染防治措施并保证其正常运转的前提下，预计工程运行后不会对周围大气环境、声环境和生态环境造成明显影响。从环保角度出发，该项目可行。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附图1  项目地理位置图

附图2  项目四至图

附图3  项目周边敏感目标分布图及卫生防护距离包络图

附图4  厂区平面布置图

附图5  沁阳市产业集聚区沁北园区产业布局规划图

附图6  沁阳市产业集聚区沁北园区土地利用规划图

附图7  沁北园区规划区域生态空间分布图

| 原沥青搅拌站拆除前 | 原沥青搅拌站拆除后 |
| --- | --- |

附图8   原沥青搅拌站拆除前后对比照片

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km□ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物、SO2、NOx） 其他污染物（沥青烟、苯并[a]芘） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目 污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h | c非正常占标率≤100%□ | c非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子： （颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯并[a]芘） | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子： （ ） | 监测点位数（ ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受(不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.09）t/a | NOx：（0.31）t/a | 颗粒物：（0.2358）t/a | 苯并[a]芘：（0.000014）t/a | 沥青烟：（0.00059）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

附表2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放☑；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑； pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B☑ | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□； 其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （） | 监测断面或点位个数 （）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标☑；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标☑；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标☑；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ | 达标区☑ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测背景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | 废水量 | 240 | - |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测☑ | 手动□；自动□；无监测☑ |
|  |  | 监测点位 | （） | （） |
|  |  | 监测因子 | （） | （） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受☑；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

# Text boxes

总用水量5.07

生活用水

员工用水

化粪池

1.5

1

0.8

损耗1.5

损耗0.2

肥田

道路降尘用水

1

单位：m3/d

2.47

车辆冲洗用水

绿化用水

损耗2.47

0.1

损耗0.1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件7

附件8

附件9

附件11

附件13

项目位置

本项目位置

卫生防护距离

100m

390m

宋寨村

130m

本项目位置